ATO COTEPE/ICMS Nº 66/98

A Comissão Técnica Permanente do ICMS (COTEPE/ICMS), na 94ª reunião ordinária realizada nos dias 31, 1º e 2/9/98, com base na cláusula primeira do Convênio ICMS 72/97, de 25 de julho de 1997, decidiu aprovar a revisão da homologação do equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), nos termos do Parecer nº 54/98, de 21 de agosto de 1998, anexo.

Brasília - DF, 10 de setembro 1998.

Pedro Parente - Presidente da Comissão Técnica Permanente do ICMS  COTEPE/ICMS.

# ANEXO AO ATO COTEPE/ICMS Nº 66/98

# PARECER Nº 54, de  21 de agosto de 1998

Revisão do Parecer nº 53/97, de 17.10.97, para o ECF-PDV, da marca NCR, modelo ECF-PDV 7445 (Convênios  ICMS 72/97, de 25.07.97 e 156/94, de 07.12.94).

O Grupo de Trabalho 46 - Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, da COTEPE/ICMS, na reunião realizada nos dias 17 a 21 de agosto de 1998, com base na cláusula nona do Convênio ICMS 72/97, de 25 de julho de 1997, propõe à comissão Técnica Permanente do ICMS – COTEPE/ICMS, a aprovação do presente parecer conclusivo de revisão do Parecer nº 53/97, de 17 de outubro de 1997.

1. FABRICANTE

1.1. razão social: NCR MONYDATA LTDA;

1.2. CGC/MF: 53.190.922/0001-75;

2. EQUIPAMENTO

2.1. marca: NCR;

2.2. tipo: ECF-PDV;

2.3. modelo: ECF-PDV 7445;

# 2.4. “software” básico:

2.4.1. versão 01.02;

2.4.2. “checksum”: FF50;

2.4.3. a identificação da EPROM é 27C512, com 64 Kb de tamanho;

2.4.4. não possui Modo Treinamento;

2.4.5. cancelamentos:

2.4.5.1. dos últimos 150 (cento e cinqüenta) itens dentro do Cupom Fiscal em emissão;

2.4.5.2. de Cupom  Fiscal  emitido imediatamente após sua emissão (Cupom Fiscal Cancelamento);

2.4.6. descontos:

2.4.6.1. no item;

2.4.6.2. em subtotal;

2.4.7. acréscimos:

2.4.7.1. no item;

2.4.7.2. em subtotal;

2.4.8. totalizadores parciais:

2.4.8.1. doze para operações com ICMS;

2.4.8.2. um totalizador parcial específico para ISS;

2.4.9. identificação dos totalizadores:

2.4.9.1. Totalizador Geral, identificado por “GT ATUAL”;

2.4.9.2. Venda Bruta Diária, identificado por “Venda  Bruta”;

2.4.9.3. cancelamentos, identificado por “Cancelamentos”;

2.4.9.4. descontos, identificado por “Descontos”;

2.4.9.5. substituição tributária, identificado por “F”;

2.4.9.6. isenção, identificado por “I”;

2.4.9.7. não incidência, identificado por “N”;

2.4.10. identificação dos contadores:

2.4.10.1. Contador de Redução Z, identificado por “Reduções (Z)”;

2.4.10.2. Contador de Cupons Fiscais Cancelados, identificado por “DOCS. Cancelados”;

2.4.10.3. Número de Ordem Seqüencial do Equipamento, identificado por “E:”;

2.4.10.4. Contador de Operações Não Sujeitas ao ICMS, identificado por “Não-Suj.ICMS (NSI)”;

2.4.10.5. Contador de Reinicio de Operação, identificado por “Reinicio (CRO)”;

2.4.10.6. Contador de Ordem de Operação, identificado por “Operações  (COO)”;

2.4.11. a identificação do consumidor no cupom fiscal poderá ser efetuada através de aplicativo em duas linhas de 40 caracteres no comando de abertura do cupom;

2.4.12. o símbolo “ø ”, que indica a acumulação do Totalizador Geral, deve ser impresso à direita do valor do item registrado no cupom fiscal;

2.4.13. efetua autenticação de documentos;

2.4.14. o equipamento possibilita alterar uma hora para horário de verão;

### 2.5. hardware:

2.5.1. a lacração do equipamento deve ser efetuada com a aposição de dois lacres em diagonal, sendo um do lado direito anterior e outro do lado esquerdo posterior, unindo a carcaça superior à inferior;

2.5.2. a  plaqueta de identificação contendo a marca, modelo e número de série  de fabricação está afixada na lateral direita anterior do equipamento;

2.5.3. mecanismo impressor:

2.5.3.1. marca: EPSON;

2.5.3.2. modelo: TM-300;

2.5.3.3. número de colunas: 40 (quarenta);

2.5.3.4. possui uma estação de impressão;

2.5.4. CARACTERISTICAS DA PLACA FISCAL

2.5.4.1. portas internas:

| Porta | Tipo de Conector | Função |
| --- | --- | --- |
| CN1 | Direto com 2 fios | Conector da chave de leitura automática |
| CN2 | Barra de pinos 2x5 – 10 pinus | Porta de comunicação com a placa controladora do mecanismo impressor |
| CN3 | Barra de pinos 2x5 – 10 pinos | Porta de comunicação com o PC e alimentação |
| CN4 | Barra de pinos 2x17 – 34 pinos | Comunicação com a memória fiscal |
| JP1 | Barra de pinos com 2 pinos | Intervenção técnica |
| --- | EDGE padrão ISA com 5 pinos | Intervenção técnica |

2.5.4.2.  portas externas:

| Portas | Tipo de Conector | Função |
| --- | --- | --- |
| COM 1 | DB-9 | Comunicação serial |
| COM 2 | DB-9 | Comunicação serial |
| COM 3 | DB-9 | Comunicação serial |
| COM 4 | DB-9 | Comunicação serial |
| COM 6 | MINI-DIN com 8 pinos | Comunicação serial |
| COM 7 | MINI-DIN com 8 pinos | Comunicação serial |
| - - - - - | D | Comunicação para display LCD |
| - - - - - | MINI-DIN com 6 pinos | Comunicação para teclado PC |
| - - - - - | MINI-DIN com 6 pinos | Comunicação para mouse PS2 |
| - - - - - | DB-15 | Comunicação para monitor VGA |
| - - - - - | DB-25 | Comunicação para interface paralela |
| - - - - - | NCR com 13 pinos | Comunicação para scanner |
| - - - - - | MOLEX com 13 pinos | Conexão para bateria de Back-up |
| - - - - - | CBX-1 com 4 pinos | Gaveta |
| - - - - - | CBX-2 com 4 pinos | Gaveta |
| - - - - - | RJ-45 | comunicação para rede |

2.6. Memória Fiscal:

2.6.1. gravada em EPROM do tipo 27C512, com 64 Kb de tamanho e com capacidade para armazenamento dos dados gravados referente a 2.100 reduções;

2.6.2. não possibilita a gravação da inscrição municipal do usuário;

2.6.3. não possui berço para colocação de nova EPROM de Memória Fiscal;

2.6.4. a Memória Fiscal deve ser resinada diretamente na estrutura do equipamento;

3. PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE LEITURAS

3.1.  Leitura X e da  Memória Fiscal diretamente no módulo impressor:

3.1.1. com o ECF-PDV desligado, ligar pressionando o botão localizado à direita do compartimento do “floppy disk”;

3.1.2. soltar o botão ao iniciar a impressão;

3. l.3. será impressa a Leitura X e em seguida a Leitura da Memória Fiscal;

3.1.4. para interromper a impressão, desligar o equipamento;

3.2. Leitura da Memória Fiscal para o meio magnético:

3.2.1. inserir o disquete no drive desejado;

3.2.2. a partir do prompt do DOS digitar: LEMF_PDV a:  (para o drive “a”);

3.2.3. teclar [ENTER];

3.2.4. será gerado um arquivo denominado “MFLIDA.TXT”;

3.2.5. o arquivo poderá ser lido em qualquer editor de texto;

#### 4. DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. a Memória Fiscal deve ser inicializada pelo fabricante antes da  saída   do equipamento de seu estabelecimento com o número do CGC e da Inscrição Estadual em zero;

4.2. o Contador de Reinicio de Operação indicado junto ao CGC e IE de cada usuário, na Leitura da Memória Fiscal, indica o número do CRO (intervenções) quando do início de suas atividades;

4.3. o equipamento não efetua operações de acréscimo e desconto em Cupom Não Fiscal;

4.4. o equipamento atende as exigências do Convênio ICMS 156/94, de 07.12.94, até  as alterações introduzidas pelo Convênio 95/97 de 26/09/97, podendo ser autorizado somente até 31.12.98;

4.5. o equipamento já autorizado para uso fiscal com a versão anterior 01.01 de software básico, deverá ter a versão substituída pela homologada neste parecer, obedecidos  os seguintes prazos:

4.5.1. na primeira intervenção técnica efetuada a partir da data de publicação deste parecer;

4.5.2. até cinco dias após devidamente solicitado pelo fisco estadual ou do Distrito Federal;

4.5.3. até 31 de dezembro de 1998, para os demais casos;

4.6. o ato homologatório deste parecer poderá ser suspenso ou suspenso nos termos do Convênio ICMS 72/97, de 25.07.97;

4.7. sempre que ocorrer alteração no “software” básico ou no “hardware” do equipamento, deverá ser solicitada revisão de homologação para o equipamento, nos termos do Convênio ICMS 72/97, de 25.07.97;

4.8. a análise para revisão do equipamento foi realizada pelo Subgrupo IV do GT46 da COTEPE/ICMS.

Brasília, DF, 10 de setembro de 1998

GT 46 – Equipamentos Emissores de Cupom Fiscal e Processamento da Dados, da COTEPE/ICMS.