ATO COTEPE/ICMS Nº 77/98

A Comissão Técnica Permanente do ICMS (COTEPE/ICMS), na 32ª reunião extraordinária realizada no dia 14 de outubro de 1998, com base na cláusula primeira do Convênio ICMS 72/97, de 25 de julho de 1997, decidiu aprovar a revisão da homologação do equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), nos termos do Parecer nº 63/98, de 02/10/98, anexo.

Brasília/DF, 20 de outubro de 1998

Pedro Parente - Presidente da Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS

ANEXO AO ATO COTEPE/ICMS Nº 77/98

PARECER N° 63, DE 02 DE OUTUBRO DE 1998

Revisão do Parecer nº 09/98, de 27.03.98, para o ECF-IF, da marca BEMATECH, modelo ECF-IF MP-40 FI (Convênios ICMS 72/97, de 25.07.97 e 156/94, de 07.12.94).

O Grupo de Trabalho 46 - Equipamentos Emissores de Cupom Fiscal, da COTEPE/ICMS, na reunião realizada nos dias 28 de setembro a 02 de outubro de  1998, com base na cláusula nona do Convênio ICMS 72/97, de 25 de julho de 1997, propõe à Comissão Técnica Permanente do ICMS – COTEPE/ICMS, a aprovação do presente parecer conclusivo de revisão do Parecer nº 09/98, de 27 de março de 1998.

1. FABRICANTE:

1.1.razão social: Bematech Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos S. A.;

1.2.CGC: 82.373.077/0001-71;

2. EQUIPAMENTO:

2.1.marca: BEMATECH;

2.2.tipo: ECF-IF;

2.3.modelo: ECF-IF MP-40 FI;

2.4. software básico:

2.4.1. versão: 2.13;

2.4.2. checksum: 7347;

2.4.3. tipo de PROM ou EPROM: 27C512, com 64Kb de tamanho;

2.4.4. símbolo de acumulação no Totalizador Geral: , impresso a direita do valor do item;

2.4.5. possui Modo de Treinamento;

2.4.6. permite efetuar cancelamentos:

2.4.6.1.de item;

2.4.6.2.do último cupom fiscal emitido;

2.4.6.3.do cupom fiscal em emissão;

2.4.7. permite efetuar desconto:

2.4.7.1. em item;

2.4.7.2. em subtotal;

2.4.8. permite efetuar acréscimo somente em subtotal;

2.4.9. capacidade de acumulação de item na Memória de Trabalho: 100 (cem) últimos itens do cupom fiscal em emissão;

2.4.10. permite efetuar autenticação;

2.4.11. permite  preenchimento de cheque;

2.4.12. possui dezesseis totalizadores parciais tributados, que podem ser utilizados tanto para o ICMS quanto para o ISS;

2.4.13. identificação dos totalizadores:

2.4.13.1.Totalizador Geral identificado por “GRANDE TOTAL”;

2.4.13.2. Venda Bruta Diária identificado por “VENDA BRUTA”;

2.4.13.3. cancelamentos tributados e não tributados identificados por “CANCELAMENTOS”;

2.4.13.4. cancelamentos de ISS identificado por “CANCELAMENTOS ISS”;

2.4.13.5. descontos tributados e não tributados identificados por “DESCONTOS”;

- desconto de ISS identificado por “DESCONTO DE ISS”;

- venda líquida diária identificado por “VENDA LÍQUIDA”;

2.4.13.8. acréscimos tributados e não tributados identificados por “ACRÉSCIMO”;

2.4.13.9. acréscimo de ISS identificado por “ACRÉSCIMO DE ISS”;

2.4.13.10. substituição tributária identificado por “SUBSTITUIÇÃO TRIB.”;

2.4.13.11. isenção identificado por “ISENÇÃO”;

2.4.13.12. não incidência identificado por “NÃO INCIDÊNCIA”;

2.4.13.13. totalizador parcial de ICMS identificado por “Tnn”;

2.4.13.14. totalizador parcial de ISS identificado por “Snn”;

2.4.14. identificação dos contadores:

2.4.14.1. Contador de Reduções identificado por “CONTADOR DE REDUÇÕES”;

2.4.14.2. Contador de Cancelamento identificado por “CUPONS FISCAIS CANCELADOS”;

2.4.14.3. Contador de Bilhete de Passagem identificado por “CONT. CF  BILHETES DE PASSAGEM”;

2.4.14.4. Contador de Bilhete de Passagem Cancelados identificado por “CUPOM FISCAL B. PASSAGEM CANCELADOS”;

2.4.14.5. Contador de Operações Não Sujeitas ao ICMS identificado por “CONT. DE OPER. NÃO SUJ. AO ICMS”;

2.4.14.6. Contador de Reinício de Operação identificado por “CRO”;

2.4.14.7. Contador de Ordem de Operação identificado por “COO”;

2.4.15. a identificação do consumidor poderá ser efetuada através de aplicativo na área de mensagem promocional ou em campo próprio identificado por CGC/CPF, impresso na linha imediatamente após o cabeçalho e o início do cupom fiscal;

2.4.16. o equipamento pode emitir Cupom Fiscal ou Cupom Fiscal - Bilhete de Passagem e Cupom Adicional ao Bilhete de Passagem, sendo esta opção configurada feita na fábrica;

2.5. hardware:

2.5.1. a lacração deve ser feita com 02 (dois) lacres em diagonal, sendo um na lateral direita e outro na lateral esquerda;

2.5.2. a plaqueta metálica de identificação do equipamento será afixada na base fiscal, localizada na lateral esquerda do ECF;

2.5.3. plataforma de impressão (mecanismo impressor e placa controladora de impressão):

2.5.3.1. marca: EPSON;

2.5.3.2. modelo: TM-U375;

2.5.3.3. número de colunas: quarenta;

2.5.4. apresenta duas placas:

2.5.4.1. placa controladora de impressão: placa contendo 5 saídas: uma saída serial inferior protegida por tampa parafusada e coberta pela base fiscal; uma RJ45 para alimentação da placa fiscal; uma DB25 fêmea, padrão RS232C, para comunicação serial com a placa fiscal; uma RJ11 para abertura de gaveta; e uma Minidin para entrada de alimentação;

2.5.4.2. placa fiscal: placa contendo uma saída DB9 fêmea, padrão RS232C, externa para comunicação com computador; duas saídas internas: uma HD 17x2 para a memória fiscal, e uma barra de pinos 1x6 para interface com a placa controladora da impressora; uma entrada barra de pinos 1x5 para alimentação;

2.5.5. contém sensor mecânico de pouco papel e sensor ótico de fim de papel;

2.5.6. possui dois berços para resinagem de nova Memória Fiscal;

3. PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE LEITURAS:

3.1. Leitura X e Leitura da Memória Fiscal, diretamente no ECF:

3.1.1. ligar o equipamento pressionando a tecla que se encontra localizada na parte posterior do ECF;

3.1.2. a Leitura X é emitida e em seguida a Leitura da Memória Fiscal;

3.2. Leitura da Memória Fiscal para meio magnético:

3.2.1. inserir disquete no drive adequado (A ou B);

3.2.2. digitar LEITURA e teclar ENTER;

3.2.3. ao executar o programa, caso a porta de comunicação não tenha sido detectada aparecerá uma tela contendo as seguintes opções:

3.2.3.1. (0) configura outra porta;

3.2.3.2. (1) retenta;

3.2.3.3. (2) ignora o aviso e continua;

3.2.3.4. (ESC) sai do programa;

3.2.4. caso o programa reconheça a impressora, mostrará as seguintes opções:

3.2.4.1. (D) emissão da Leitura da Memória Fiscal por intervalo de data (inicial e final no formato ddmmaa);

3.2.4.2. (R) emissão da Leitura da Memória Fiscal por intervalo de redução (inicial e final no formato nnnn);

3.2.5. após receber a Leitura da Memória Fiscal, será criado o arquivo LEITMEMF.TXT, podendo ser editado em qualquer editor de texto padrão ASCII;

4. DISPOSIÇÕES GERAIS:

4.1. a Memória Fiscal deverá ser inicializada antes da saída do equipamento do fabricante;

4.2. a partir da publicação deste parecer e até 31 de dezembro de 1998, somente poderá ser autorizado equipamento com a versão 2.13 de software básico;

4.3. o equipamento autorizado para uso fiscal com a versão 2.12 de software básico deverá ter a EPROM que contém o software básico gravado substituída na primeira intervenção técnica, por outra EPROM que contenha a versão homologada neste parecer;

4.4. o equipamento deverá ser revisado até 31 de dezembro de 1998 para atender ao disposto nos Convênios ICMS 132/97, de 12 de dezembro de 1997, e 02/98, de 18 de fevereiro de 1998;

4.5. o ato homologatório deste Parecer poderá ser revogado ou suspenso nos termos do Convênio ICMS 72/97, de 25.07.97;

4.6. sempre que ocorrer alteração no software básico ou no hardware do equipamento deverá ser solicitada revisão de homologação para o equipamento, no termos do Convênio ICMS 72/97;

4.7. a análise foi realizada pelo Subgrupo II do GT46 – ECF da COTEPE/ICMS.

## Brasília, DF, 28 de setembro de 1998

GT-46 – Equipamentos Emissores de Cupom Fiscal, da COTEPE/ICMS.