ATO COTEPE/ICMS Nº

A Comissão Técnica Permanente do ICMS (COTEPE/ICMS),  na 37ª reunião extraordinária realizada no dia 26 de maio de 1999, com base na cláusula primeira do Convênio ICMS 72/97, de 25 de julho de 1997, decide  aprovar  a  revisão  da  homologação do  equipamento  Emissor  de  Cupom  Fiscal (ECF), nos termos do Parecer nº 78, de 21 de maio de 1999.

ANEXO

PARECER Nº 78, DE  DE 21 DE MAIO DE 1999

Revisão do Parecer nº 13/97, de 14.03.97, para o ECF, da marca CORISCO, tipo ECF-IF, modelo  KIT CT7000V2 (Convênios ICMS 156/94, de 7/12/94, e 72/97, de 25/07/97).

O Grupo de Trabalho 46 - Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, da COTEPE/ICMS, na reunião realizada nos dias 10 a 21 de maio de 1999, com base na cláusula nona do Convênio ICMS 72/97, de 25 de julho de 1997,  propõe à Comissão Técnica Permanente do ICMS – COTEPE/ICMS, a aprovação do presente parecer conclusivo revisão do Parecer nº  13 , de 14 de março de 1999.

1. FABRICANTE:

1.1.	Razão social: CORISCO TECNOLOGIA S/A;

1.2.	CNPJ: 08.638.835/0001-83;

2. EQUIPAMENTO:

2.1.  marca: CORISCO;

2.2. tipo: ECF-IF;

2.3.	modelo: KIT ECF-IF CT7000V2;

2.4.	 software básico:

2.4.1.  versão: V3.10;

2.4.2.  checksum: 51BE;

2.4.3.  EPROM do tipo 27C512;

2.4.4.	possui Modo de Treinamento;

2.4.5.	emite  Nota Fiscal de Venda a Consumidor;

2.4.6.	 permite o cancelamento  de qualquer item da Nota Fiscal de Venda a Consumidor em emissão desde que haja no mínimo dois itens registrados;

2.4.7.	permite o cancelamento  da Nota Fiscal de Venda a Consumidor em emissão e da última Nota Fiscal de Venda a Consumidor emitida;

2.4.8.  possibilita o desconto em item e em subtotal;

    - possibilita o acréscimo em subtotal;

    - totalizadores parciais de situação tributária:

      - possui vinte totalizadores parciais para ICMS;

      - não possui totalizadores para formas de pagamento;

      - não possui totalizadores para as operações não fiscais;

    - identificação para os totalizadores:

      - Totalizador Geral identificado por "Totalizador Geral”;

      - Venda Bruta Diária identificado por "Total do Dia";

      - cancelamento de Substituição Tributaria, Isenta e Não Tributada, identificado por “Total de Cancelamento FIN”;

      - cancelamentos de ICMS identificado por "Total Cancelamento Tributado";

      - descontos, de Substituição Tributaria, Isenta e Não Tributada identificado por “Acumulador  Descontos FIN”;

      - desconto de ICMS identificado por “Total de Desconto Tributado”;

      - acréscimo de Substituição Tributaria, Isenta e Não Tributada identificado por “Total de Acrescimo FIN”;

      - acréscimo de ICMS identificado por “Total de Acrescimo Tributado”;

      - Venda Líquida: “Valor Contabil”;

    - identificação  para os contadores:

      - Contador de Reduções Z, identificado por "Contador de Reduções";

      - Contador de Notas Fiscais  Canceladas, identificado por "Cont. Notas  Fiscais Canceladas";

      - Contador de Ordem de Operação, identificado por "COO";

      - Contador de Reinicio de Operação, identificado por "CRO";

      - contador de itens cancelados, identificado por “Número de Itens Cancelados”;

    - a  identificação do  consumidor na NFVC, poderá ser efetuada através do aplicativo em campo específico na nota emitida;

    - permite a impressão de cheque;

    - não tem formas de pagamento;

    - não possui totalizadores de operações não fiscais;

    - não emite Comprovante Não Fiscal não vinculado;

    - emite Comprovante Não Fiscal vinculado impresso em folha solta;

    - o símbolo que indica a acumulação no Totalizador Geral, impresso ao lado do valor das mercadorias, é S;

    - não emite leitura da memória de trabalho;

  - hardware:

    - a lacração do equipamento deve ser efetuada com aposição de dois lacres nas laterais do “Kit”;

    - a plaqueta de identificação é metálica, colada na parte posterior do equipamento;

    - o mecanismo impressor utilizado é da marca EPSON, modelo LX-300, 80 colunas em modo normal de impressão;

    - características da placa fiscal:

      - portas internas:

| Porta | Tipo de Conector | Função |
| --- | --- | --- |
| CN1 | Barra de pinos 1x6 | Conector para leitura de cartão magnético |
| CN2 | Barra de pinos 1x3 | Conector para “reset” |
| CN3 | DB9 fêmea | P. Serial RS 232-C em paralelo com o CN 12 |
| CN4 | Barra de pinos 2x3 | Interface Serial RS 232-C para comunicação com o mecanismo impressor; |
| CN6 | DB15 fêmea | Conexão do Display |
| CN8 | Conector RJ11 | Conexão da Gaveta de dinheiro |
| CN9 | Barra de pinos 2x5 | Conexão com a Memória Fiscal |
| CN10 | Conector | Fonte DC |
| ST1 | Barra de pinos 1x2 | Intervencão Técnica |
| ST2 | Barra de pinos 1x2 | Inicializacao da Memória de Trabalho |
| ST3 | Barra de pinos 1x3 | Selecão do tipo de Eprom |
| ST4 | Barra de pinos 1x2 | Inicializacão do relógio |

2.5.4.2. portas externas:

| Porta | Tipo de Conector | Função |
| --- | --- | --- |
| CN3 | DB-9 fêmea | Comunicação com o PC |
| - - - - | Botão | De “reset” |
| - - - - | Botão | Para solicitar Leitura X/Leitura da Memória Fiscal |
| - - - - | Conector | Cabo de força |

2.5.5. a EPROM da Memória Fiscal é de modelo 27C512 (64 kb) com capacidade para armazenar dados referentes a 3.712 reduções;

2.5.6.   não possui berço para colocação de nova EPROM da Memória Fiscal;

- PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE LEITURAS:

  - Leitura X e Leitura da Memória Fiscal, diretamente no ECF, com o equipamento ligado, pressionar simultaneamente os dois botões situados na parte traseira do equipamento, soltando primeiro o botão mais próximo ao cabo de conexão, após aproximadamente trinta segundos, soltar o outro botão, quando inicia a impressão da Leitura X e em seguida a da  Memória Fiscal;

  - Leitura da Memória Fiscal para meio magnético:

    - executar o programa “PA015S10.EXE” que deverá estar instalado no computador do usuário;

    - executar o programa “LM7000V2.EXE”, também instalado no computador do usuário, sendo gerado automaticamente o arquivo ”MEN.PDV”, em formato texto;

- DISPOSIÇÕES GERAIS:

  - a Memória Fiscal deve ser inicializada antes da saída do equipamento do fabricante;

  - todos os documentos fiscais são impressos no formulário pré-impresso destinado à emissão da Nota Fiscal de  Venda a Consumidor;

  - a revisão foi solicitada pelo fabricante para prevenir erro de data na passagem para o ano 2.000;

  - o equipamento atende as exigências e disposições do Convênio ICMS 156/94, de 07 de dezembro de 1994, com as alterações promovidas até 14 de março de 1997;

  - a partir da publicação deste parecer, não mais poderá ser concedida autorização de uso para o equipamento especificado neste parecer;

  - o equipamento com versão V3.00 de software básico homologada pelo Parecer nº 13, de 14 de março de 1997,  deverá ter a versão substituída pela homologada neste parecer na primeira intervenção técnica, ou até 31 de dezembro de 1999;

  - o ato homologatório deste parecer poderá ser suspenso ou revogado nos termos do Convênio ICMS 72/97, de 25.07.97;

  - sempre que ocorrer alteração no software básico ou no hardware do equipamento, deverá ser solicitada revisão de homologação para o equipamento, nos termos do Convênio ICMS 72/97, de 25.07.97;

  - o fabricante apresentou declaração de que o equipamento não possui dispositivos eletrônicos e rotinas no software básico que permitam o seu funcionamento em desacordo com a legislação pertinente;

  - a análise foi realizada pelo Subgrupo VI do GT 46, da COTEPE/ICMS.