ATO COTEPE/ICMS Nº 06, DE 27 DE MARÇO DE 2001.

Revisão do ECF da marca BEMATECH, tipo ECF-IF, modelo MP-40 FI II ECF-IF, homologado pelo Ato COTEPE/ICMS nº 10/00, de 13.03.00, para homologação da versão VER03.21 de software básico (Convênio ICMS nº 156/94, de 7.12.94, e Convênio ECF nº 01/98, de 18.2.98).

O Secretário Executivo da COTEPE/ICMS, no uso de suas atribuições, torna público que a  Comissão Técnica Permanente do ICMS (COTEPE/ICMS), na 104ª reunião ordinária, realizada no dia 27 de março de 2001, com base na cláusula sexta do Convênio ICMS 48/99, de 23 de julho de 1999, e observado o Parecer Técnico ITI-ECF nº 079/2001, do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, decidiu revisar a homologação do equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) com as seguintes características:

- FABRICANTE:

  - razão social: BEMATECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.;

  - CNPJ: 82.373.077/0001-71;

- EQUIPAMENTO:

  - marca: BEMATECH;

  - tipo: ECF-IF;

  - modelo: MP-40 FI II ECF-IF;

  - software básico:

    - versão atual VER03.21, com checksum 5962 Hex, gravado em EPROM 27C1001 ou equivalente;

    - versão anterior 03.10, com checksum 2644 Hex, gravado em EPROM 27C010 ou 27C1001 ou equivalente, homologado pelo Ato COTEPE/ICMS nº 31/00, de 13/03/2000;

    - possui Modo de Treinamento;

    - o símbolo de acumulação no Totalizador Geral, impresso a direita do valor do item, é: ;

    - permite efetuar desconto;

    - permite efetuar acréscimo:

      - em item, somente em valor;

      - em subtotal;

    - permite efetuar cancelamento de:

      - item, limitado aos 100 últimos registrados;

      - Cupom Fiscal em emissão;

      - Cupom Fiscal;

    - não permite cancelamento, acréscimo e desconto no Comprovante Não-Fiscal não vinculado;

    - permite efetuar autenticação apenas do valor total, com possibilidade de impressão de caractere gráfico de 18x8 pontos;

    - permite efetuar estorno do meio de pagamento;

    - totalizadores:

      - possui dezesseis totalizadores parciais tributários, que podem ser utilizados tanto para o ICMS   quanto para o ISSQN;

      - possui cinqüenta totalizadores para meios de pagamento;

      - possui cinqüenta e dois totalizadores para Comprovante Não Fiscal não vinculado, sendo dois fixos: “suprimento” e “sangria”;

    - permite identificar no documento fiscal o consumidor pelo CNPJ ou CPF, em campo próprio, impresso depois do cabeçalho de identificação do estabelecimento emitente;

    - as formas de pagamento são programadas a partir do primeiro registro após a emissão de uma Redução Z, com exceção da forma de pagamento “Dinheiro” que é fixa;

    - permite a emissão de Comprovante Não Fiscal para registro de operação de Transferência Eletrônica de Fundos (TEF);

    - possibilita preenchimento de cheque;

    - totalizadores:

      - Totalizador Geral identificado por “GRANDE TOTAL (GT)”;

      - Venda Bruta Diária identificado por “VENDA BRUTA”;

      - totalizador de ISSQN identificado por “Totalizador de ISS”;

      - cancelamentos de ICMS identificado por “Cancelamentos”;

      - descontos de ICMS identificado por “Descontos”;

      - venda líquida diária identificada por “VENDA LÍQUIDA”;

      - acréscimos de ICMS identificado por “Acréscimos”;

      - substituição tributária identificado por “SUBSTITUIÇÃO TRIB.”;

      - isenção identificado por “ISENÇÃO”;

      - não incidência identificado por “NÃO INCIDÊNCIA”;

      - totalizador parcial de ICMS identificado por “Tnn,nn%”, onde nn,nn representa a carga tributária vinculada;

      - totalizador parcial de ISSQN identificado por “Snn,nn%”, onde nn representa a carga tributária vinculada;

    - contadores:

      - Contador de Redução Z identificado por “Reduções”, na Leitura X e Redução Z, ou “Contador de Reduções” e “CRZ”, na Leitura da Memória Fiscal;

      - Contador de Cancelamento identificado por “Canc. de Cupom Fiscal”;

      - Contador Geral de Comprovante Não Fiscal não vinculado identificado por “Geral de Comprovante Não Fiscal” ou “GNF”;

      - Contador de Reinício de Operação identificado por “Reinício”, na Leitura X ou Redução Z, ou “Contador de Reinício” e “CRO”, na Leitura da Memória Fiscal;

      - Contador de Ordem de Operação identificado por “COO”;

      - Contador de  Leitura X identificado por “Leitura X”;

  - hardware:

    - a lacração deve ser efetuada com dois lacres, sendo um colocado no centro da lateral direita e outro no centro da lateral esquerda;

    - a plaqueta de identificação do equipamento é metálica, estando afixada na lateral esquerda do equipamento;

    - o mecanismo impressor é da marca EPSON, modelo TM-U375, com 40 caracteres por linha;

    - possui sensor mecânico de pouco papel e sensor ótico de fim de papel;

    - possui duas placas, uma controladora de impressão e outra fiscal, com as seguintes portas:

      - para a placa fiscal:

        - portas internos:

| Identificação | Conector | Jumper | Função |
| --- | --- | --- | --- |
| CN1 | Barra de pinos 2x17 |  | Interface com a Memória Fiscal |
| CN2, CN3, CN5,CN7, CN12, CN13 | Inexistente |  |  |
| CN4 | Barra de pinos 2x20 |  | Slot de extensão - não instalado |
| CN6 | Barra de pinos 1x4 |  | Sensores de fim e pouco papel |
| CN8 | Barra de pinos 1x5 |  | Alimentação da placa controladora fiscal e acionamento de gaveta |
| CN9 | Barra de pinos 1x6 |  | Comunicação serial com o mecanismo impressor |
| CN11 | Barra de pinos 2x5 |  | Sensores e acionamento externo - não instalado |
| CN14 | Barra de pinos 1x4 |  | Gerador de clock para o dispositivo relógio - não instalado |
| TEC OP |  | Barra de pinos 1x3 | Intervenção técnica |

        - portas externas:

| Conector | Função |
| --- | --- |
| DB9 Fêmea | Comunicação RS232 com computador |

      - para a placa controladora de impressão:

| Porta | Conector | Função |
| --- | --- | --- |
| Interna | DB25 - fêmea | RS232 para comunicação com a placa controladora fiscal |
| Interna | RJ45 | Saída de alimentação para a placa fiscal |
| Externa | RJ11 | Acionamento de gaveta |
| Externa | Minidin | Entrada de alimentação |

    - Memória Fiscal:

      - gravada em PROM de identificação 27C040 ou equivalente;

      - capacidade para armazenamento de dados referentes a, no mínimo, 1825 reduções;

      - possui dois berços para resinagem de novo dispositivo para armazenamento de dados da Memória Fiscal;

- PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE LEITURAS:

  - Leitura X e  Leitura da Memória Fiscal, diretamente do equipamento:

    - ligar o equipamento pressionando a tecla que se encontra localizada na parte posterior do equipamento;

    - a  Leitura X é emitida e em seguida a  Leitura da Memória Fiscal;

    - para interromper a leitura, desligar e ligar novamente o equipamento;

  - Leitura da Memória Fiscal para meio magnético:

    - executar o programa “LEITURA.exe”, a partir do diretório onde se encontre instalado;

    - ao executar o programa, caso a porta de comunicação não tenha sido detectada aparecerá uma tela contendo as seguintes opções:

      - (0) configurar outra porta;

      - (1) tentar novamente;

      - (2) ignorar o aviso e continuar;

      - (ESC) sair do programa;

    - caso o programa reconheça a impressora mostrará as seguintes opções:

      - (D) emissão da Leitura da Memória Fiscal por intervalo de data (inicial e final no formato ddmmaa);

      - (R) emissão da Leitura da Memória Fiscal por intervalo de redução (inicial e final no formato nnnn);

    - após receber a  Leitura da Memória Fiscal, será criado o arquivo "LEITMEMF.TXT", que pode ser editado em qualquer editor de texto padrão ASCII;

- DISPOSIÇÕES GERAIS:

  - a revisão foi solicitada pelo fabricante para correção de erro no software básico, conforme Protocolo COTEPE/ICMS nº 229/00;

  - a Memória Fiscal deverá ser iniciada antes da saída do equipamento do fabricante;

  - a Leitura da Memória Fiscal não poderá apresentar valores no campo acréscimo de IOF (“acrésc iof”), nesta versão de software básico;

  - o equipamento possibilita emissão de Cupom Fiscal para registro de prestação de serviço de transporte de passageiro, mediante parametrização quando da gravação dos dados do usuário;

  - o equipamento atende as exigências do Convênio ICMS 156/94, de 07 de dezembro de 1994, e Convênio ECF 01/98, de 18/02/1998;

  - o software básico com versão 03.10 instalado em equipamento autorizado para uso fiscal, deverá ser substituído pela versão homologada neste ato, obedecidos os seguintes prazos:

    - na primeira intervenção técnica realizada no equipamento;

    - até 30 de setembro de 2001, caso não ocorra intervenção técnica até esta data;

  - o ato homologatório deste parecer poderá ser revogado nos termos do Convênio ICMS 48/99.

Manuel dos Anjos Marques Teixeira – Secretário-Executivo da COTEPE/ICMS