ATO COTEPE/ICMS Nº 24, DE 19 DE JUNHO DE 2001.

Revisão do ECF da marca ZANTHUS, tipo ECF-IF, modelo IZ 21-ECF, aprovado pelo Ato COTEPE/ICMS nº 115/98, de 10.12.98, para homologação da versão 03.50 de software básico (Convênio ICMS 156/94, de 07.12.94, e Convênio ECF 01/98, de 18.02.98).

O Secretário Executivo da COTEPE/ICMS, no uso de suas atribuições, torna público que a  Comissão Técnica Permanente do ICMS (COTEPE/ICMS), na 105ª reunião realizada nos dias 19 e 20 de junho de 2001, em Manaus, AM, com base na cláusula sexta do Convênio ICMS 48/99, de 23 de julho de 1999, e observado o Parecer Técnico ITI-ECF nº 085/2001, do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, decidiu revisar a homologação do equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) com as seguintes características:

- IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE:

| Razão Social | CNPJ |
| --- | --- |
| ZANTHUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 50.245.869/0001-74 |

- IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

| EQUIPAMENTO | SOFTWARE BÁSICO |
| --- | --- |
| MARCA | TIPO | MODELO | VERSÃO | CHECKSUM | MEMÓRIA |
| ZANTHUS | ECF-IF | IZ 21-ECF | 03.50 | 4971 hex | 27C512 ou 27C010 ou equivalente |

- CARACTERISTICA DO EQUIPAMENTO CONFERIDA PELO SOFTWARE:

| ITEM | CARACTERISTICAS | SITUAÇÃO |
| --- | --- | --- |
|  | símbolo de acumulação no Totalizador Geral, impresso a direita do valor do item |  |
|  | Modo de Treinamento | não |
|  | Autenticação | sim |
|  | permite a emissão de Comprovante Não Fiscal para registro de operação de pagamento com cartão; |  |
|  | Cupom adicional | sim |
|  | Emissão de cheque | sim |

  - OPERAÇÃO DE CANCELAMENTO, ACRÉSCIMO E DESCONTO:

| CANCELAMENTO | ACRÉSCIMO | DESCONTO |
| --- | --- | --- |
| Item | Cupom Emitido | Cupom em Emissão | Item | Subtotal | Item | Subtotal |
| ICMS | ISS | ICMS | ISS | ICMS | ISS | ICMS | ISS | ICMS | ISS | ICMS | ISS | ICMS | ISS |
| Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| Observação: | desconto e acréscimo somente em valor; |

  - TOTALIZADOR:

| QTDE | TOTALIZADOR | IDENTIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Totalizador Geral | GT Fina |
| 1 | Venda Bruta | Venda Bruta |
| 1 | Cancelamento de ICMS | Cancelamento |
| 1 | Desconto de ICMS | Desconto |
| 1 | Venda Líquida | Venda Líquida ICMS |
| 1 | Acréscimo de ICMS | Acréscimo |
| 10 | Tributados pelo ICMS | Tnn,nn%, onde nn,nn representa a carga tributária efetiva |
| 1 | Isento do ICMS | Isenção |
| 1 | Substituição Tributária do ICMS | Subst. Tributária |
| 1 | Não Tributado pelo ICMS | Não-Incidência |
| 2 | Tributado pelo ISS | Snn,nn%, onde nn,nn representa a carga tributária efetiva |
| Observações: | possui vinte totalizadores parciais para meio de pagamento; possui vinte totalizadores parciais para operações não-fiscais; |

  - CONTADOR:

| CONTADOR | IDENTIFICAÇÃO |
| --- | --- |
| Redução Z | CRZ |
| Cupom Fiscal | CCF |
| Cancelamento de Cupom Fiscal | CFC |
| Geral de Comprovante Não Fiscal não vinculado | GNF |
| Reinício de Operação | CRO |
| Ordem de Operação | COO |
| Leitura X | CLX |

- CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO CONFERIDAS PELO HARDWARE:

| LACRAÇÃO |
| --- |
| Quantidade: 01 | Local: parafuso perfurado, localizado na parte posterior |
| PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO |
| Material: metálica | Fixação: | Local: lateral direita |
| PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO |
| Marca: EPSON | Modelo: TM-U375 | Impressão: impacto | Colunas: 42 |
| SENSOR DE PAPEL: de fim papel |

  - PORTAS:

| LOCAL | IDENTIFICAÇÃO | TIPO | FUNÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| Externa | CN5 | RJ45 | Comunicação Serial RS 232 |
| Externa | CN4 | RJ45 | Conexão com gaveta |
| interna | CN1 | barra de pinos 1X6 | Interface da Gaveta |
| interna | CN2 | barra de pinos 1X2 | Alimentação dos reguladores de tensão |
| interna | CN3 | barra de pinos 1X3 | Alimentação da placa controladora fiscal |
| interna | CN6 | barra de pinos 2X5 | Comunicação serial com o mecanismo impressor |
| interna | CN7 | barra de pinos 2X17 | Memória Fiscal |
| interna | CN8 | barra de pinos 2X4 | Seleção do modo de operação (não utilizado) |
| interna | CN9 | barra de pinos 1X4 | Interligação com teclado do painel (não utilizado) |
| interna | CN10 | barra de pinos 1X4 | Conexão da bateria auxiliar externa à placa |
| interna | JP1 | Barra de pinos 1X3, fechado 1 com 2 | Acionamento de gaveta |
| interna | JP2 | Barra de pinos 1X3, fechado 2 com 3 | Monitora a comunicação RS232 com o PC |
| interna | JP3 | Barra de pinos 1X2, aberto | Limpa área de RAM do relógio |
| interna | JP4 | Barra de pinos 1x6 | Pontos de teste da placa |
| interna | JP5 | Barra de pinos 1x2, aberto | Se fechado, coloca o processador no estado de RESET |
| interna | JP6 | Barra de pinos 2x2, fechados 1 com 2 e 3 com 4 | Bateria |
| interna | JP7 | Barra de pinos 1x3, fechado 2x3 | Bateria |
| interna | JP8 | Barra de pinos 2X4 | Possui 4 funções: (1-2) recuperação do ponto de execução do software básico (aberto); (3-4) preenchimento dos espaços em branco na autenticação no na impressão de cheque (aberto); (5-6) otimização de consumo de papel (aberto); (7-8) intervenção técnica – MIT (fechado). |

  - MEMÓRIA FISCAL:

| TIPO | IDENTIFICAÇÃO | CAPACIDADE | RECEPTÁCULO |
| --- | --- | --- | --- |
| EPROM | 27C040 ou equivalente | 512Kb | um |
| Observações: | permite a gravação de, no mínimo, 1.825 Reduções Z; permite a gravação de até dez usuários; permite gravação de inscrição minicipal; |

- PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE LEITURAS:

  - Leitura X e da Leitura da Memória Fiscal diretamente no equipamento:

    - ligar o ECF mantendo pressionadas as teclas “A” e “B”, que estão situadas na vista lateral direita;

    - liberar as teclas e pressionar a tecla “B” para selecionar as leituras “Leitura X“ ou “Leitura da MemFiscal”;

    - após a seleção, pressionar a tecla “A” para executar uma das leituras;

    - para abortar a Leitura da Memória Fiscal, pressionar a tecla “B”;

    - desligar e religar o equipamento para sair deste modo de emissão de leituras;

  - Leitura da Memória Fiscal para meio magnético:

    - a partir do drive e do diretório onde se encontra gravado o programa executável “Z_LE_ECF.EXE”, digitar “Z_LE_ECF n.txt”, onde n é o nome do arquivo escolhido e teclar ENTER;

    - será gerado um arquivo denominado “n.TXT” que pode ser editado em qualquer editor de texto;

- LEGISLAÇÃO ATENDIDA:

| LEGISLAÇÃO | ÚLTIMA ALTERAÇÃO | SITUAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Convênio ICMS 156/94, de 07.12.94 | Convênio ICMS 65/98, de 19.06.98 | Atende, observadas as prerrogativas da cláusula quadragésima sétima do Convênio ICMS 156/94 |
| Convênio ECF 01/98, de 18.02.98 | Convênio ECF 06/99, de 10.12.99 | Atende |

- DISPOSIÇÃO GERAL:

  - a Memória Fiscal deve ser iniciada antes da saída do equipamento do fabricante;

  - a revisão de homologação foi solicitada pelo fabricante conforme Protocolo COTEPE/ICMS nº 189/00, de 29 de junho de 2000;

  - a partir da publicação deste ato, o ECF de modelo IZ 21-ECF somente poderá ser autorizado para uso com a versão de software básico 03.50;

  - a versão 03.00, homologada pelo Ato COTEPE/ICMS nº 115/98, de 10.12.98, instalada nos equipamentos autorizados para uso fiscal nas unidades federadas, deverá ser substituída pela versão homologada neste ato na primeira intervenção ou até 31 de dezembro de 2001, o que ocorrer primeiro;

  - este ato poderá ser revogado nos termos do Convênio ICMS 48/99.

Manuel dos Anjos Marques Teixeira – Secretário-Executivo da COTEPE/ICMS.