ATO COTEPE/ICMS Nº 54, DE 18 DE OUTUBRO DE 2000

(DOU de 01.11.00)

Homologação do equipamento ECF da marca DARUMA AUTOMAÇÃO, tipo ECF-IF, modelo ECF-IF FS2000, com versão 1.00 de software básico (Convênios ICMS 156/94, de 07/12/94, e 48/99, de 23/07/99).

O Secretário Executivo da COTEPE/ICMS, no uso de suas atribuições, torna público que a Comissão Técnica Permanente do ICMS (COTEPE/ICMS), na 47ª reunião extraordinária realizada no dia 18 de outubro de 2000, com base na cláusula sexta do Convênio ICMS 48/99, de 23 de julho de 1999, e observado o Parecer Técnico CTI-ECF 055/2000, da Fundação Centro Tecnológico para Informática - CTI, decide aprovar a homologação do equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) com as seguintes características:

- 1.       FABRICANTE:

  - 1.1.razão social: DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A;

  - 1.2.CNPJ: 45.170.289/0001-25;

- 2.       EQUIPAMENTO:

  - 2.1.marca: DARUMA AUTOMAÇÃO;

  - 2.2.tipo: ECF–IF;

  - 2.3.modelo: ECF-IF FS2000;

  - 2.4.software básico:

    - versão 1.00 com checksum 7765 (hexadecimal), gravado em EPROM de identificação 27C512 ou 27C010 ou equivalente;

    - o símbolo de acumulação de valor no Totalizador Geral, impresso a esquerda do valor do item, é “”;

    - possui Modo de Treinamento;

    - permite cancelamento de item e de Cupom Fiscal;

    - permite desconto em item e em subtotal;

    - permite acréscimo em item e em subtotal;

    - permite parametrização de desconto para prestações tributadas pelo ISSQN;

    - permite a emissão de Comprovante Não Fiscal para registro de operação de Transferência Eletrônica de Fundos (TEF);

    - possui 16 (dezesseis) totalizadores parciais tributados pelo ICMS ou pelo ISSQN;

    - possui 32 (trinta e dois) totalizadores para meio de pagamento;

    - possui 16 (dezesseis) totalizadores para operações não-fiscais;

    - permite identificar o consumidor pelo CNPJ ou CPF no Cupom Fiscal, impresso após informações suplementares;

    - permite emissão de cupom adicional;

    - possibilita autenticação;

    - totalizadores:

      - Totalizador Geral identificado por “TOTALIZADOR GERAL (GT)”;

      - Venda Bruta Diária identificado por “VENDA BRUTA”;

      - totalizadores de cancelamentos identificados por “Totalizador Cancel. de ICMS” e “Totalizador Cancel. de ISS”;

      - totalizadores de descontos identificados por “Totalizador Desconto de ICMS” e “Totalizador Desconto de ISS”;

      - venda líquida identificado por “VENDA LIQUIDA”;

      - totalizadores de acréscimos tributados identificados por “Totalizador Acréscimo de ICMS” e “Totalizador Acréscimo de ISS”;

      - totalizador de substituição tributária identificado por “F* (Substituição Tributária)”;

      - totalizador de isento identificado por “I* (Isento)”;

      - totalizador de não incidência identificado por “N* (Não Incidência/Imunidade)”;

    - contadores:

      - Contador de Ordem de Operação identificado por “COO”, em todos documentos, e também por “Contador de Ordem de Operação” na Leitura X e na Redução Z;

      - Contador de Reinício de Operação identificado por “Contador de Reinício de Operação”, nas Leituras X e Redução Z, e por “CRO” na Leitura da Memória Fiscal;

      - Contador de Redução Z identificado por “Contador de Redução Z”, na Leitura X e na Redução Z, e por “CRZ” na Leitura da Memória Fiscal;

      - Contador de Leitura X identificado por “Contador de Leitura X”;

      - Contador Geral de Comprovante Não Fiscal identificado por “Contador Geral de Comprovante Não Fiscal”, na Leitura X e na Redução Z, e por “GNF” em todos os documentos;

      - Contador de Cancelamento de Cupom Fiscal identificado por “Contador de Cancelamento de Cupom Fiscal”;

      - Contador de Cancelamento de Comprovante Não Fiscal identificado por “Contador de Cancel. de Comprov. Não Fiscal”;

      - Contador Geral de Relatório Gerencial identificado por “Contador Geral de Relatório Gerencial”;

  - hardware:

    - o ECF deve ser lacrado com instalação de um lacre colocado traspassando dois pinos existentes na parte posterior inferior;

    - a plaqueta de identificação metálica, localizada na face traseira do equipamento, contendo as informações de marca, CNPJ, modelo e número de série, do fabricante;

    - o mecanismo impressor tem placa controladora independente, sendo da marca Okidata, modelo PD425, do tipo impacto (matricial de 9 agulhas);

    - a placa fiscal possui as seguintes portas:

      - internas: conectores – CN2, não existente na placa; CN3, barra de pinos 2X10, para conexão com a Memória Fiscal; CN4, barra de pinos 2X8, para conexão com a Memória Fiscal; CN5, barra de pinos 2X20, para conexão com o módulo impressor; jumper – JP1 A, pré-fiado na placa na posição 1-2, para seleção de tensão de programação; JP1 B, aberto, para seleção de tensão de programação; JP1 C, pré-fiado na placa na posição 1-2, para seleção do tipo de EPROM; JP2, barra de pinos 1X2, para intervenção técnica;

      - externas: conectores — CN1, DB9 fêmea, para comunicação serial RS232; CN6, RJ11, para conexão com gaveta de valores;

      - o equipamento possui dois sensores que permitem o monitoramento das condições da bobina de papel:

        - o sensor de pouco papel é do tipo eletro-mecânico, localizado na lateral esquerda do compartimento da bobina de papel;

        - o sensor de fim de papel é do tipo óptico, localizado sob a calha de entrada de papel;

    - Memória Fiscal:

      - os dados referentes a Memória Fiscal são gravados em EPROM de identificação 27C080 ou equivalente;

      - possui um receptáculo para colocação de novo dispositivo de armazenamento da Memória Fiscal;

      - permite a gravação da inscrição municipal do usuário;

- 3.             PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE LEITURAS:

  - 3.1.  Leitura X, diretamente no equipamento:

    - desligar o ECF;

    - ligar o ECF mantendo a tecla ON LINE pressionada;

    - após o início da impressão, liberar a tecla;

  - 3.2.  Leitura da Memória Fiscal:

    - diretamente no equipamento:

      - desligar o ECF;

      - ligar o equipamento mantendo a tecla LINE FEED pressionada;

      - após o início da impressão, liberar a tecla;

      - pressionar novamente a tecla para finalizar a leitura, quando impresso o período desejado;

    - para meio magnético:

      - inserir um disquete com o programa “Le-mf2k.exe” no drive A:;

      - selecionar o drive A: e apertar ENTER;

      - iniciar o programa digitando “Le-mf2k” e apertar ENTER;

      - selecionar o início do período no formato DDMMAA (leitura por datas) ou ZZZZ (leitura por valor de CRZ) e apertar ENTER;

      - selecionar o final do período no formato DDMMAA (leitura por data) ou ZZZZ (leitura por valor de CRZ) e apertar ENTER;

      - digitar o nome desejado para o arquivo (por exemplo, DARUMA.TXT) e apertar ENTER;

- DISPOSIÇÕES GERAIS:

  - a Memória Fiscal deve ser inicializada antes da saída do equipamento do fabricante;

  - o equipamento atende as exigências do Convênio ICMS 156/94, de 07/12/94, e do Convênio ECF 01/98, de 18/02/98;

  - o ato homologatório deste parecer poderá ser revogado nos termos do Convênio ICMS 48/99;

  - o fabricante apresentou declaração de que o equipamento não possui dispositivos eletrônicos e rotinas no software básico que permitam o seu funcionamento em desacordo com a legislação pertinente;

  - sempre que ocorrer alteração no software básico ou no hardware do equipamento, deverá ser solicitada revisão de homologação para o equipamento, nos termos do Convênio ICMS 48/99;

Manuel dos Anjos Marques Teixeira – Secretário-Executivo da COTEPE/ICMS