# ANEXO VI

# PARECER TÉCNICO DE APROVAÇÃO

(cláusula oitava)

Os representantes do Protocolo ICMS 16/04 na análise funcional do equipamento abaixo identificado propõem aos Estados signatários a aprovação do presente parecer conclusivo, sugerindo a publicação do respectivo ato homologatório.

1. PARECER TÉCNICO DE APROVAÇÃO:

| NÚMERO | DATA DA EMISSÃO | FINALIDADE (homologação ou revisão) | LEGISLAÇÃO APLICÁVEL | LAUDO DE HARDWARE, SE FOR O CASO (órgão técnico e número) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 003/2005 | 28/01/2005 | Revisão | Convênio ICMS 156, de 7 de dezembro de 1994 (DOU 15.12.94). Protocolo ICMS 16 de 02 de abril de 2004 | Não é o caso. |

2. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO E DO SOFTWARE BÁSICO:

| EQUIPAMENTO | SOFTWARE BÁSICO |
| --- | --- |
| TIPO | MARCA | MODELO | VERSÃO | CHECKSUM | DISPOSITIVO |
| ECF-IF | SWEDA | IFS-7000I | 1.6 | C8E6 | EPROM-27C020 ou equivalente |
| Autenticações do Software Básico através de algoritmos com função de hash: MD5 (Message Digest Algorithm): 0B2EB7673058BEF87C80475A65FA6CC8 SHA1 (Secure Hash Algorithm): 85BF3C45054C606D1EC70A8F40BB1156A08658BD Tamanho, em bytes, do software básico: 256 KB; |

2.1. IDENTIFICAÇÃO E CODIFICAÇÃO DO NÚMERO DE FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO:

| FORMATAÇAO GERAL: AANNNNNN | 08 caracteres, sendo os dois primeiros de identificação do ano de fabricação e os restantes formando números seqüenciais e crescentes, atribuídos pelo fabricante. |
| --- | --- |

3. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE:

| RAZÃO SOCIAL | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL (NO ESTADO DE LOCALIZAÇÃO) |
| --- | --- | --- |
| SWEDA SISTEMAS ELETRÔNICOS DA AMAZÔNIA LTDA SWEDA INFORMÁTICA LTDA | 33.432.527/0001-44 53.485.215/0001-06 | A definir em cada UF |

4. CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO CONFERIDAS PELO SOFTWARE BÁSICO

4.1. OPERAÇÕES DE CANCELAMENTOS:

| ITEM | CUPOM EMITIDO | CUPOM EM EMISSÃO | OPERAÇÃO DESCONTO DO ITEM | OPERAÇÃO ACRESC. DO SUBTOTAL | OPERAÇÃO DESCONTO DO SUBTOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICMS | ISSQN | ICMS | ISSQN | ICMS | ISSQN | ICMS | ISSQN | ICMS | ISSQN | ICMS | ISSQN |
| Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não |

Observação: Cancelamento de item - acumula, na Memória de Trabalho, até 500 itens do Cupom Fiscal em emissão.

4.2. OPERAÇÕES DE ACRÉSCIMOS E DESCONTOS:

| ACRÉSCIMOS | DESCONTOS |
| --- | --- |
| SUBTOTAL | ITEM | SUBTOTAL |
| ICMS | ISSQN | IOF | ICMS | ISSQN | ICMS | ISSQN |
| Sim | Sim | *Sim | Sim | *Sim | Sim | *Sim |

* Observação: parametrizável.

4.3. TOTALIZADORES:

| DENOMINAÇÃO DO TOTALIZADOR: | IDENTIFICAÇÃO TEXTUAL |
| --- | --- |
| Totalizador Geral | Totalizador Geral (GT) |
| Venda Bruta Diária | VENDA BRUTA |
| Cancelamento de ICMS | Cancelamento trib |
| Cancelamento de ISS | Cancelamento ISS |
| Desconto de ICMS | Desconto de Trib |
| Desconto de ISS | Desconto De ISS |
| Totalizadores Parciais de ICMS ou ISS | Tnn,nn% ou Snn,nn%: 15 totalizadores parciais parametrizados, sendo nn o percentual da carga tributária. |
| Totalizador Geral de ISS | Total Bruto ISS |
| Venda Líquida Diária | VENDA LÍQUIDA. |
| Acréscimo de IOF | Acréscimo IOF |
| Acréscimo de ICMS | Acréscimo tribut |
| Acréscimo de ISS | Acréscimo ISS |
| Isento ICMS | I (Isento) |
| Substituição Tributária do ICMS | F (Substituição) |
| Não Tributado pelo ICMS | N (Não Incidência) |

| Totalizadores de meios de pagamento | 10 totalizadores de meios de pagamento programáveis. |
| --- | --- |
| Totalizador de Comprovante Não Fiscal Não-Vinculado | 50 totalizadores de operações não fiscais programáveis. |

Obs: Os meios de pagamentos e troco são parametrizados para indicar valores brutos ou líquidos.

4.4. CONTADORES:

| DENOMINAÇÃO DO CONTADOR: | SIGLA | IDENTIFICAÇÃO TEXTUAL |
| --- | --- | --- |
| Contador de Reinício de Operação | CRO | Reinício |
| Contador de Reduções Z | CRZ | Reduções |
| Contador de Ordem de Operação | C.O.O. ou COO | - |
| Contador Geral de Operação Não-Fiscal | GNF | Geral Comprovante Não Fiscal |
| Contador de Cupom Fiscal | NC | no inicio do dia (Ultimo Cupom Fiscal) |
| Contador de Cupom Fiscal Cancelado |  | Cancelamento de Cupom Fiscal |
| Contadores Específicos de Operações Não-Fiscais | CNF | - |
| Contador Não Fiscal Vinculado |  | C N F vinculados |

Obs: possibilita a emissão de Cupom Adicional

4.5. INDICADORES:

| DENOMINAÇÃO DO INDICADOR: | SIGLA | IDENTIFICAÇÃO TEXTUAL |
| --- | --- | --- |
| Número de Ordem Seqüencial do ECF | ECF | --- |
| Tempo Emitindo Documento Fiscal | --- | Tempo Emitindo Cupom Fiscal |
| Tempo Operacional | --- | Tempo Total Ligado |
| Operador | --- | --- |
| Loja | --- | --- |

4.6. SIMBOLO INDICADOR DE ACUMULAÇÃO DE VALOR NO TOTALIZADOR GERAL (GT):

| SIMBOLO: |  | LOCAL DE IMPRESSÃO NO CUPOM FISCAL: | Antecede a indicação da situação tributária |
| --- | --- | --- | --- |

5. CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO CONFERIDAS PELO HARDWARE:

5.1. SISTEMA DE LACRAÇÃO:

| QTDE DE LACRES | LOCAL DE INSTALAÇÃO |
| --- | --- |
| EXTERNO 02 | a lacração deve ser efetuada com dois lacres: um na parte posterior central, unindo a base fiscal ao gabinete intermediário com utilização de parafuso perfurado e outro na parte frontal central, unindo o gabinete intermediário e a tampa do mecanismo impressor. |

5.2. PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO:

| MATERIAL | FIXAÇÃO | LOCALIZAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Metálica | Rebitada | na lateral esquerda |

5.3. MECANISMO IMPRESSOR:

| MARCA | MODELO | TIPO | COLUNAS | SENSOR DE PAPEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MECAF | COMPACT | UMA ESTAÇÃO | 48 COLUNAS | 01 Sensor ótico de fim de papel |
| Observações: possibilita autenticação de documentos. |

5.4. MEMÓRIA FISCAL:

| TIPO | IDENTIFICAÇÃO | CAPACIDADE | RECEPTÁCULO ADICIONAL |
| --- | --- | --- | --- |
| EPROM | 27C040 OU EQUIVALENTE | 512 KBYTES | POSSUI UM BERÇO PARA RESINAMENTO DE NOVA MEMÓRIA |

5.5. PORTAS:

5.5.1. PLACA CONTROLADORA FISCAL:

| LOCAL | IDENT. | FUNÇÃO |
| --- | --- | --- |
| CN1 | BARRA DE PINO 2X8 | COMUNICAÇÃO COM PC E PARA PLACA DE CONTROLE DO MECANISMO IMPRESSOR |
| CN2 | BARRA DE PINOS 1X4 | PARA ALIMENTAÇÃO |
| CN3 | BARRA DE PINOS 1X4 | PARA TECLADO FISCAL |
| CN4 | BARRA DE PINOS 1X5 | PARA GAVETA |
| CN5 | BARRA DE PINOS 2X17 | PARA MEMÓRIA FISCAL |
| S1 | BARRA DE PINOS 1X2 | INICIALIZAÇÃO |
| S2 | DIPSWITCH 8 PINOS | INTERVENÇÃO TÉCNICA |

| 6. Procedimentos para emissão de leituras: 6.1.Leitura X, diretamente no ECF: 6.1.1.com o equipamento desligado, pressionar os botões "-" e "+", simultaneamente; 6.1.2.ligar o equipamento mantendo os botões pressionados até o início da impressão; 6.2.Leitura da Memória Fiscal: 6.2.1. diretamente no ECF: 6.2.1.1. por intervalo de datas: 6.2.1.1.1. com o equipamento desligado, pressionar os botões "-" e "ENTRA", simultaneamente; 6.2.1.1.2. ligar o equipamento mantendo os botões pressionados até o início da impressão; 6.2.1.1.3. o ECF imprimirá "ANO FINAL: AA", onde "AA" corresponde ao ano final; a tecla "-" decrementa o ano; a tecla "+" incrementa o ano. Pressionando-se a tecla "ENTRA", confirma-se a opção. 6.2.1.1.4. após adotar o mesmo procedimento para o MÊS FINAL, DIA FINAL, ANO INICIAL, MÊS INICIAL E DIA INICIAL, a leitura será impressa; 6.2.1.2. por intervalo de redução: 6.2.1.2.1. com o equipamento desligado, pressionar os botões "+" e "ENTRA", simultaneamente; 6.2.1.2.2. ligar o equipamento mantendo os botões pressionados até o início da impressão; 6.2.1.2.3. será impressa a expressão "REDUCAO FINAL MILHAR", seguida da indicação do dígito a ser selecionado o qual deverá corresponder ao milhar do número da redução final escolhida; 6.2.1.2.4. pressionando-se o botão "-", decrementa-se um dígito; pressionando-se o botão "+", incrementa-se um dígito; 6.2.1.2.5. pressionando-se a tecla "ENTRA", confirma-se a opção; 6.2.1.2.6. após adotar o mesmo procedimento para "REDUCAO FINAL CENTENA" "REDUCAO FINAL DEZENA", "REDUCAO FINAL UNIDADE", "REDUCAO INICIAL MILHAR", "REDUCAO INICIAL CENTENA", "REDUCAO INICIAL DEZENA", "REDUCAO INICIAL UNIDADE", a leitura será impressa; 6.2.2. para meio magnético: 6.2.2.1 Requisitos: PC com processador Pentium II ou superior, mínimo de 64MB de RAM e Sistema Operacional Windows 6.2.2.2. Leitura da Memória Fiscal: 6.2.2.2.1. Conectar o cabo serial à porta de comunicação do ECF; 6.2.2.2.2. Conectar a outra ponta do cabo serial em uma das portas seriais disponíveis no PC; 6.2.2.2.3. Ligar o ECF; 6.2.2.2.4. Para configurar a porta do PC a ser utilizada pelo programa MF7000 selecione a opção "Configurar porta de comunicação serial" no menu "Captura" e indique a porta desejada (Porta padrão: COM1); 6.2.2.2.5. No menu "Captura", selecione a opção "Capturar Memória Fiscal"; 6.2.2.2.6. Uma caixa de diálogo se abrirá, onde deve ser indicado o nome do arquivo de saída. Após digitar o nome do arquivo, clicar o botão "Abrir" para continuar; 6.2.2.2.7. Aguardar a conclusão da captura, e, ao término, clicar o botão "OK"; 6.2.2.2.8. No menu "Memória Fiscal", selecione a opção "Gerar arquivo LMF"; 6.2.2.2.9. Uma caixa de diálogo se abrirá, onde deve ser indicado o nome do arquivo de saída. Após digitar o nome do arquivo, clicar o botão "Abrir" para continuar; 6.2.2.2.10. Aguarde o final do processamento. 6.2.2.3. Geração de arquivo eletrônico em formato texto conforme o Ato COTEPE/ICMS 17/04, a partir da Memória Fiscal: 6.2.2.3.1. Executar os passos 6.2.2.2.1. a 6.2.2.2.7.; 6.2.2.3.2. No menu "Memória Fiscal", selecione a opção "Gerar arquivo COTEPE"; 6.2.2.3.3. Uma caixa de diálogo se abrirá, onde deve ser indicado o nome do arquivo de saída. Após digitar o nome do arquivo, clicar o botão "Abrir" para continuar; 6.2.2.3.4. Aguarde o final do processamento. 6.3. leitura de parâmetros: 6.3.1. com o equipamento desligado, pressionar o botão "+" e ligar o equipamento; 6.3.2. soltar o botão após o início da impressão; Disposições Finais: A versão 1.0 ou superior de software básico deverá ser substituída pela versão homologada através deste ato, nos seguintes prazos, observado o que ocorrer primeiro: na primeira intervenção técnica realizada no equipamento; até 30/06/2005; imediatamente, quando intimado pelo Fisco. O equipamento atende às exigências e especificações do Convênio ICMS 156/94, de 7 de dezembro de 1994, até as alterações promovidas pelo Convênio ICMS 65/98 de 19 de junho de 1998; O ato homologatório deste parecer poderá ser suspenso ou revogado nos termos do Convênio ICMS 72/97, de 25.07.97; Sempre que ocorrer alteração no software básico ou no hardware do equipamento, deverá ser solicitada revisão de homologação para o equipamento, no termos do Protocolo ICMS 16/04. |
| --- |
| REPRESENTANTES DO PROTOCOLO ICMS 16/04 NA ANÁLISE FUNCIONAL |
| COORDENADOR OPERACIONAL |
| NOME: Marcos Afonso Figueira de Oliveira | UF:ES |
| ANALISADORES |
| NOME: Marcos Antônio Araújo do Rio | UF:RS |
| NOME: Felipe Letsch | UF:SC |
| NOME: Mauro Deserto Braga | UF:ES |
| NOME: Tarcísio Valois Galvão | UF:SE |
| Local e data da análise: Vitória, 28 de janeiro de 2005. Assinatura do Coordenador Operacional: |