Os representantes do Protocolo ICMS 16/04 na análise funcional do equipamento abaixo identificado propõe aos Estados signatários a aprovação do presente Termo Descritivo Funcional.

1. TERMO DESCRITIVO FUNCIONAL:

| NÚMERO | DATA DA EMISSÃO | FINALIDADE (homologação ou revisão) | LEGISLAÇÃO APLICÁVEL | LAUDO DE HARWRE, SE FOR O CASO (órgão técnico e número) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/2005 | 11/11/2005 | Revisão | Convênio ICMS 85/01 | UDESC/FITEJ 006/2004-A |

2. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO E DO SOFTWARE BÁSICO:

| EQUIPAMENTO | SOFTWARE BÁSICO |
| --- | --- |
| TIPO | MARCA | MODELO | VERSÃO | CHECKSUM | DISPOSITIVO |
| ECF-IF | BEMATECH | MP-2000 TH FI | 01.03.02 | 9BE9 | UV EPROM, 27C040 ou equivalente, com 512 KB |

Autenticações do Software Básico através de algoritmos com função de hash obtidos com a utilização do programa Hex Workshop:

MD5 : AD7CECDBB32B06655C907A3DBA191940

SHA1: 2272A4639E0457A1283A25E12A5C93BDAECA5578

2.1. IDENTIFICAÇÃO E CODIFICAÇÃO DO NÚMERO DE FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO:

| FORMATAÇAO GERAL: FFMMAALLLLLLLLLLLLLL | Onze caracteres alfanuméricos |
| --- | --- |
| FF (COD. FABRICANTE): | BE |
| MM (MODELO): | 03 |
| AA | ANO DE FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO |
| LLLLLLLLLLLLLL | Caracteres seqüenciais livres atribuídos pelo fabricante |

3. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE:

| RAZÃO SOCIAL | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL (NO ESTADO DE LOCALIZAÇÃO) |
| --- | --- | --- |
| BEMATECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S.A. | 82.373.077/0001-71 | 10181465-30 |

4. CARACTERISTICA DO EQUIPAMENTO CONFERIDA PELO SOFTWARE BÁSICO:

| ITEM | CARACTERISTICAS | SITUAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Cupom Fiscal para registro de prestação de serviço de transporte de passageiro | Sim |
| 4.2. | Autenticação | Não |
| 4.3. | Impressão de cheque | Não |

4.4 OPERAÇÃO DE CANCELAMENTOS

| CANCELAMENTOS |
| --- |
| ITEM | CUPOM EMITIDO | CUPOM EM EMISSÃO | OPERAÇÃOACRÉSCIMO ITEM | OPERAÇÃO DESCONTO ITEM | OPERAÇÃO ACRÉSCIMO SUBTOTAL | OPERAÇÃODESCONTO SUBTOTAL |
| ICMS | ISSQN | ICMS | ISSQN | ICMS | ISSQN | ICMS | ISSQN | ICMS | ISSQN | ICMS | ISSQN | ICMS | ISSQN |
| Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |

4.5 OPERAÇÕES DE ACRÉSCIMOS E DESCONTOS

| ACRÉSCIMOS | DESCONTOS |
| --- | --- |
| ITEM | SUBTOTAL | ITEM | SUBTOTAL |
| ICMS | ISSQN | ICMS | ISSQN | ICMS | ISSQN | ICMS | ISSQN |
| Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |

5. TOTALIZADORES:

As identificações textuais e siglas dos totalizadores obedecem as disposições do Convênio ICMS 85/2001;

6. CONTADORES:

As identificações textuais e siglas dos contadores obedecem as disposições do Convênio ICMS 85/2001;

7. INDICADORES:

As identificações textuais e siglas dos indicadores obedecem as disposições do Convênio ICMS 85/2001;

8. SIMBOLO INDICADOR DE ACUMULAÇÃO DE VALOR NO TOTALIZADOR GERAL (GT):

| SIMBOLO: |  | LOCAL DE IMPRESSÃO NO CUPOM FISCAL: | Junto e após o valor do item |
| --- | --- | --- | --- |

9. CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO CONFERIDAS PELO HARDWARE:

9.1 SISTEMA DE LACRAÇÃO:

| QTDE DE LACRES | LOCALIZAÇÃO E FIXAÇÃO |
| --- | --- |
| 02 EXTERNOS | na posição central das laterais do ECF utilizando-se haste metálico que transpassa orifício do pino metálico de lacração. |
| 01 INTERNO | Sobre a placa controladora fiscal fixando o invólucro plástico que contém o dispositivo de MFD e a EPROM que contém o software básico através de pino plástico perfurado. |

9.2 PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO:

| MATERIAL | FIXAÇÃO | LOCALIZAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Alumínio | Rebitada | Posição lateral direita do gabinete do ECF |

9.3 MECANISMO IMPRESSOR:

| MARCA | MODELO | TIPO | COLUNAS | ALIMENTAÇÃO DE PAPEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CITIZEN/ BEMATECH | LT-388 | Térmico | 48 | Sensor de ausência de papel do tipo óptico |

9.4 MEMÓRIA FISCAL:

| TIPO | IDENTIFICAÇÃO | CAPACIDADE | RECEPTÁCULO ADICIONAL |
| --- | --- | --- | --- |
| OTP PROM | 27C4001 ou equivalente | 512 KB | Um |

9.5 MEMÓRIA DE FITA-DETALHE:

| CAPACIDADE: | VARIÁVEL DE 8 A 32 MB |
| --- | --- |

9.6 PORTAS

9.6.1. PLACA CONTROLADORA :

| IDENTIFICAÇÃO | LOCAL | TIPO | FUNÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| CN1 | externo | conector circular de 3 pinos | entrada de alimentação da fonte externa |
| CN2 | externo | RJ-11 | conexão com a gaveta |
| CN4 | externo | DB9-fêmea | interface serial para uso exclusivo do FISCO |
| CN5 | externo | DB9-fêmea | interface serial para uso do aplicativo |
| CN8 | interno | barra de pinos 1x3 | sinais NMI, RESET e GND |
| CN10 | interno | barra de pinos 2x20 | conexão com a Memória de Fita-detalhe (MFD) |
| CN12 | interno | soquete para barra de pinos 2x20 | conexão com a Memória Fiscal (MF) |
| CN16 | interno | barra de pinos 1x4 | conexão com a guilhotina |
| CN17 | interno | barra de pinos 1x6 | conexão com o sensor de papel e head up. |
| CN18 | interno | “flat cable” com 28 vias | conexão com o mecanismo impressor |
| CN19 | interno | barra de pinos 1x4 | conexão com o mecanismo impressor |
| CN22 | interno | barra de pinos 1x7 | conexão com o teclado |

10.  PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE LEITURAS:

10.1. Leitura X diretamente no equipamento;

10.1.1. ligar o ECF mantendo a tecla PAPER  pressionada até que o LED ON LINE comece a piscar. Soltar o botão e aguardar a impressão do menu;

10.1.2. seguir as informações do menu (Pressionar a tecla PAPER uma vez para selecionar a opção de impressão da Leitura X);

10.2. Leitura da Memória Fiscal diretamente do equipamento:

10.2.1. ligar o ECF mantendo a tecla PAPER pressionada até que o LED ON LINE comece a piscar. Soltar o botão e aguardar a impressão do menu;

10.2.2.  seguir as informações do menu (Pressionar a tecla PAPER duas vezes para selecionar a opção de impressão da Leitura da Memória Fiscal);

10.2.3. a impressão da Leitura da Memória Fiscal será feita da última redução gravada na memória fiscal até a primeira, podendo ser interrompido o relatório a qualquer momento desligando-se o equipamento.

10.3. Leitura da Memória Fiscal para meio magnético:

10.3.1. Conectar o cabo serial em qualquer uma das duas portas seriais da impressora ;

10.3.2.  Conectar a outra extremidade do cabo serial em uma das portas seriais disponíveis no PC;

10.3.3. Caso esteja desligado, ligar o ECF;

10.3.4. Os requisitos necessários para a Leitura da Memória Fiscal são:

10.3.4.1.  PC com processador Pentium II 250 MHz ou superior, mínimo 64 MB de RAM (128 MB recomendado);

10.3.4.2.  Sistema Operacional Windows 98/ME/XP/2000;

10.3.4.3.  O programa Winmfd instalado. Para instalá-lo, executar o arquivo de instalação setup.exe.

10.3.5 Executar o software aplicativo Winmfd.exe. Sugere-se o uso do menu de ajuda deste programa, pois traz informações detalhadas.

10.3.6 no Winmfd.exe, selecionar a opção “Comunicação” e “Configurar Portas Seriais” para selecionar a porta a ser utilizada (a opção “Testar” permite verificar se a impressora está conectada à porta serial selecionada);

10.3.7. para iniciar a leitura da Memória Fiscal para meio magnético, selecionar a opção do menu “Comunicação”, item “Leitura da Memória Fiscal pela Serial”. Será solicitado o nome que se deseja dar ao arquivo com a extensão .TXT.

10.3.8 Outra forma de executar essa operação é a partir do conteúdo físico do dispositivo de memória fiscal, observados os seguintes procedimentos:

10.3.8.1 executar o aplicativo "WinMFD.EXE".

10.3.8.2 selecionar a opção “Comunicação”  na barra de tarefas.

10.3.8.3 selecionar a opção “Download”.

10.3.8.4 selecionar a opção “Memória Fiscal”.

10.3.8.5 após salvar o arquivo em diretório, selecionar a opção “Arquivo”  na barra de tarefas;

10.3.8.6. selecionar “Relatório da Memória Fiscal...” e abrir o arquivo salvo no item  “10.3.8.5”;

10.4. impressão da Fita-detalhe no equipamento em Intervenção Técnica:

10.4.1.  ligar o ECF em Modo de Intervenção Técnica mantendo a tecla PAPER pressionada até que o LED ON LINE comece a piscar. Soltar o botão e aguardar a impressão do menu;

10.4.2.  seguir as informações do menu (Pressionar a tecla PAPER três vezes para selecionar a opção de impressão da Fita-Detalhe);

10.4.3. as informações impressas a seguir darão informações de como entrar com o intervalo de datas ou COO, bastando segui-las para efetuar a seleção.

10.4.4. encerrada essa etapa, o equipamento irá, após um período em que o LED ON LINE fica piscando iniciar a impressão. Caso o intervalo selecionado seja muito grande, a impressão pode ser encerrada a qualquer momento desligando-se o equipamento.

10.5. Leitura da Memória de Fita-detalhe para meio digital;

10.5.1. conectar o cabo serial em qualquer uma das duas portas seriais da impressora;

10.5.2. conectar a outra extremidade do cabo serial em uma das portas seriais disponíveis no PC;

10.5.3. ligar o ECF;

10.5.4. os requisitos necessários para a Leitura da Memória da Fita-detalhe são:

10.5.4.1. PC com processador Pentium II 250 MHz ou superior, mínimo 64 MB de RAM (128 MB recomendado);

10.5.4.2. sistema Operacional Windows 98/ME/XP/2000;

10.5.4.3. o programa Winmfd instalado. Para instalá-lo, executar o arquivo de instalação setup.exe.

10.5.5. executar o software aplicativo Winmfd.exe. Sugere-se o uso do menu de ajuda deste programa, pois traz informações detalhadas.

10.5.6. no Winmfd.exe, selecionar a opção “Comunicação” e “Configurar Portas Serias” para selecionar a porta a ser utilizada (a opção “Testar” permite verificar se a impressora está conectada à porta serial selecionada

10.5.7. para iniciar a leitura da Memória da Fita-detalhe para arquivo, selecionar a opção do menu “Comunicação”, item “Download” subitem “Memória da fita detalhe”. Será solicitado o nome que se deseja dar ao arquivo com a extensão .MFD (para fins de referência chamaremos de “entrada.mfd”).

10.5.8. a conclusão da leitura será informada com uma mensagem indicando a geração do arquivo; caso a operação não tenha sido realizada com sucesso, uma mensagem de erro informando a causa será apresentada para que o usuário possa resolvê-la antes de tentar nova leitura;

10.5.9. Selecionar a opção do menu “Arquivo” item “Emissão de Documentos”, informar o intervalo de emissão por COO ou por data, pressionar o botão “Emitir” e em seguida selecionar o arquivo “entrada.mfd”. Ao pressionar o botão “Abrir” será gerada na tela a segunda via dos documentos selecionados podendo ser salva com a extensão RTF.

10.5.10. Para a geração de banco de dados, selecionar a opção do menu “Arquivo” item “Geração de Banco de Dados”, informar o intervalo de emissão por COO ou por data, pressionar o botão “Emitir” e em seguida selecionar o arquivo “entrada.mfd”. Ao pressionar o botão “Abrir” será gerada na tela a segunda via dos documentos selecionados podendo ser salva com a extensão MDB (Microsoft Access).

11. DISPOSIÇÕES GERAIS:

11.1. O equipamento apresenta 30 (quinze) totalizadores não-fiscais;

11.2. O fabricante disponibiliza os seguintes programas aplicativos e suas funções específicas:

11.2.1. BEMAVALIDADOC.EXE, decodificador da AUTENTICAÇÃO DO DOCUMENTO emitido pelo ECF;

11.2.2. BEMAARQE.EXE,  leitura binária da MF através da porta do fisco;

11.2.3. WINMFD.EXE ou BEMAARQE.EXE,  convertem a leitura binária da MF para .TXT;

11.2.4. WINMFD.EXE:

a) efetua LX, LMF, LMFD via porta serial;

b) leitura do Software Básico via porta serial;

c) efetua leitura binária da MF e da MFD e a conversão para TXT no formato dos documentos;

11.3. O equipamento atende às exigências e especificações do Convênio ICMS 85 de 28/09/2001, e sujeita-se as disposições do Protocolo ICMS 16 de 02/04/2004, alterado pelo Protocolo ICMS 32 de 30/09/2005, publicado no Diário Oficial da União de 10/10/2005;

11.4. Sempre que ocorrer alteração no software básico ou no hardware do equipamento, deverá ser solicitada revisão de homologação para o equipamento, no termos do Protocolo ICMS 16/04;

11.5. Os equipamentos já autorizados com as versões de software básico 01.00.00 e 01.00.01 deverão ter a versão substituída pela versão indicada  neste termo, nos seguintes prazos, observado o que ocorrer primeiro:

- na primeira intervenção técnica realizada no equipamento;

- até 30/05/2006;

- imediatamente, quando intimado pelo Fisco.

| REPRESENTANTES DO PROTOCOLO ICMS 16/04 NA ANÁLISE FUNCIONAL |
| --- |
| COORDENADOR OPERACIONAL |
| NOME: Sérgio Dias Pinetti | UF: SC |
| ANALISADORES |
| NOME: Joaquim Franklin da Costa Neto | UF: MA |
| NOME: Fernando Antonio Gegenheimer | UF: ES |
| REPRESENTANTES DO FABRICANTE NA ANÁLISE FUNCIONAL |
| NOME: Alexandre da Silva Rios CPF: 718.802.759-53 CARGO OU FUNÇÃO: Engenheiro (Procurador) |
| Local e data da análise: Florianópolis/SC, 11 de novembro de 2005. Assinatura do Coordenador Operacional: |