Os representantes do Protocolo ICMS 16/04 na análise funcional do equipamento abaixo identificado propõem aos Estados signatários a aprovação do presente Termo Descritivo Funcional.

1. TERMO DESCRITIVO FUNCIONAL:

| NÚMERO | DATA DA EMISSÃO | FINALIDADE (homologação ou revisão) | LEGISLAÇÃO APLICÁVEL | LAUDO DE HARDWARE, SE FOR O CASO (órgão técnico e número) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14/2005 | 02/12/2005 | Homologação | Convênio ICMS 85/01 | UDESC/FITEJ-ECF 009/2005 |

2. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO E DO SOFTWARE BÁSICO:

| EQUIPAMENTO | SOFTWARE BÁSICO |
| --- | --- |
| TIPO | MARCA | MODELO | VERSÃO | CHECKSUM | DISPOSITIVO |
| ECF-IF | DARUMA | FS600 | 01.02.00 | 389A | 27C040 ou 27C4001 |

Autenticações do Software Básico através de algoritmos com função de hash obtidos com a utilização do programa Hex Workshop:

MD5:   D2391A5927741948709630A3E8601629

SHA1: 1C8AF2064CC847D681D7608F090B6648ADD669DF

2.1. IDENTIFICAÇÃO E CODIFICAÇÃO DO NÚMERO DE FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO:

| FORMATAÇAO GERAL: FFMMAALLLLLLLLLLLLLL | 20 (vinte) caracteres alfanuméricos |
| --- | --- |
| FF (COD. FABRICANTE): | DR |
| MM (MODELO): | 02 |
| AA | ANO DE FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO |
| LLLLLLLLLLLLLL | Caracteres seqüenciais livres atribuídos pelo fabricante |

3. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE:

| RAZÃO SOCIAL | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL (NO ESTADO DE LOCALIZAÇÃO) |
| --- | --- | --- |
| DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A | 45.170.289/0001-25 | 688.023.460.111(SP) |

4.OPERAÇÕES DE CANCELAMENTOS:

| CANCELAMENTOS |
| --- |
| ITEM | CUPOM EMITIDO | CUPOM EM EMISSÃO | OPERAÇÃO ACRESC. ITEM | OPERAÇÃO DESCONTO ITEM | OPERAÇÃO ACRESC. SUBTOTAL | OPERAÇÃO DESCONTO SUBTOTAL |
| ICMS | ISSQN | ICMS | ISSQN | ICMS | ISSQN | ICMS | ISSQN | ICMS | ISSQN | ICMS | ISSQN | ICMS | ISSQN |
| Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim(*) | Sim | Sim | Sim | Sim (*) |

(*) Parametrizável

5. OPERAÇÕES DE ACRÉSCIMOS E DESCONTOS

| ACRÉSCIMOS | DESCONTOS |
| --- | --- |
| ITEM | SUBTOTAL | ITEM | SUBTOTAL |
| ICMS | ISSQN | ICMS | ISSQN | ICMS | ISSQN | ICMS | ISSQN |
| Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim (*) | Sim | Sim (*) |

(*) Parametrizável.

6. TOTALIZADORES:

As identificações textuais e siglas dos totalizadores obedecem às disposições do Ato COTEPE ICMS 43/04;

7. CONTADORES:

As identificações textuais e siglas dos contadores obedecem às disposições do Ato COTEPE ICMS 43/04;

8. INDICADORES:

As identificações textuais e siglas dos indicadores obedecem às disposições do Ato COTEPE ICMS 43/04;

9. SIMBOLO INDICADOR DE ACUMULAÇÃO DE VALOR NO TOTALIZADOR GERAL (GT):

| SÍMBOLO: |  | LOCAL DE IMPRESSÃO NO CUPOM FISCAL: | À direita do valor do item. |
| --- | --- | --- | --- |

10. CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO CONFERIDAS PELO HARDWARE:

10.1. SISTEMA DE LACRAÇÃO:

| QTDE DE LACRES | LOCAL DE INSTALAÇÃO |
| --- | --- |
| 01 EXTERNO | Na parte posterior do equipamento, sendo que o fio traspassa os orifícios das duas hastes colocadas de forma transversal ao equipamento e as duas lingüetas situadas na referida parte posterior, onde há a ancoragem do lacre. |
| 02 INTERNOS | Um para lacrar o dispositivo do software básico (SB); outro, para lacrar o dispositivo da memória de fita detalhe (MFD). |

10.2. PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO:

| MATERIAL | FIXAÇÃO | LOCALIZAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Aço | Impressa diretamente na base metálica | Lateral esquerda do ECF |

10.3. MECANISMO IMPRESSOR:

| MARCA | MODELO | TIPO | COLUNAS | ALIMENTAÇÃO DE PAPEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OKIDATA | OKI-POS406 | Térmico | 48 | Dois sensores mecânicos |

10.4. MEMÓRIA FISCAL:

| TIPO | IDENTIFICAÇÃO | CAPACIDADE | RECEPTÁCULO ADICIONAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Flash EPROM | 29F080B ou equivalente | 1 MB | Não |

10.5. PORTAS:

10.5.1. PLACA CONTROLADORA FISCAL:

| LOCAL | IDENT. | FUNÇÃO |
| --- | --- | --- |
| CN3 Externa | CN FEM DB-9 90G PARA PCI | Conector Serial RS 232 para uso do Fisco |
| CN4 Externa | CN FEM DB-9 90G PARA PCI | Conector Serial RS 232 para o Usuário |
| CN5 Interna | CN FEM 2X10 180G SMD | Conector de Interface com o Módulo de Memória Fiscal |
| CN6 Interna | CN FEM 2X10 180G SMD | Conector de Interface com o Módulo de Memória Fiscal |
| CN7 Interna | CN FEM 2X20P 90G FCI | Conector de Interface térmico Mecânico |
| CN8 Externa | CN FEM MINIDIN 3 PIN | Conector p/ Fonte de Alimentação |
| CN 16 Externa | CN FEM 6P 6C 90G MOD JACK | Conector da Gaveta Monetária |
| CN 17 Interna | CN FEM2X10 180G SMD | Conector de Interface com a MFD |
| JP2 Interno | Barra de pinos 1X2 | Jumper para Intervenção Técnica |
| S2 Externa | Chave | Chave ON/OFF |

11. PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE LEITURAS:

11.1. LEITURA X DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO:

11.1.1. Ligar o ECF com a tecla SELEÇÃO pressionada até a impressão de menu (APROXIMADAMENTE 30 SEGUNDOS);

11.1.2. Liberar a tecla SELEÇÃO;

11.1.3. Pressionar uma vez a tecla SELEÇÃO;

11.1.4. Pressionar a tecla CONFIRMA;

11.2. LEITURA COMPLETA DA MF POR DATA:

11.2.1. Ligar o ECF com a tecla SELEÇÃO pressionada até a impressão de menu (APROXIMADAMENTE 30 SEGUNDOS);

11.2.2. Liberar a tecla SELEÇÃO;

11.2.3. Pressionar duas vezes a tecla SELEÇÃO;

11.2.4. Pressionar a tecla CONFIRMA;

11.2.5. Ao ser pressionada a tecla CONFIRMA, deverá ser impresso livremente, isto é, sem clichê, um menu contendo as seguintes informações:

1-Intervalo de data 01 toque.

2-Intervalo de CRZ 02 toques.

11.2.6. Pressionar uma vez a tecla SELEÇÃO;

11.2.7. Pressionar a tecla CONFIRMA;

11.2.8. Ao ser pressionada a tecla CONFIRMA, deverá ser impresso livremente, isto é, sem clichê, um menu contendo as seguintes informações:

“00/00/00 a 00/00/00”  - OBS: VER ITEM 11.7

11.3. LEITURA COMPLETA DA MF POR CRZ:

11.3.1. Ligar o ECF com a tecla SELEÇÃO pressionada até a impressão de menu (APROXIMADAMENTE 30 SEGUNDOS);

11.3.2. Liberar a tecla SELEÇÃO;

11.3.3. Pressionar duas vezes a tecla SELEÇÃO;

11.3.4. Pressionar a tecla CONFIRMA;

11.3.5. Ao ser pressionada a tecla CONFIRMA, deverá ser impresso livremente, isto é, sem clichê, um menu contendo as seguintes informações:

1-Intervalo de data 01 toque.

2-Intervalo de CRZ 02 toques.

11.3.6. Pressionar duas vezes a tecla SELEÇÃO;

11.3.7. Pressionar a tecla CONFIRMA;

11.3.8. Ao ser pressionada a tecla CONFIRMA, deverá ser impresso livremente, isto é, sem clichê, um menu contendo as seguintes informações:

“0000 a 0000”  -  OBS: VER ITEM 11.7

11.4. LEITURA SIMPLIFICADA DA MF POR DATA:

11.4.1. Ligar o ECF com a tecla SELEÇÃO pressionada até a impressão de menu (APROXIMADAMENTE 30 SEGUNDOS);

11.4.2. Liberar a tecla SELEÇÃO;

11.4.3. Pressionar três vezes a tecla SELEÇÃO;

11.4.4. Pressionar a tecla CONFIRMA;

11.4.5. Ao ser pressionada a tecla CONFIRMA, deverá ser impresso livremente, isto é, sem clichê, um menu contendo as seguintes informações:

1-Intervalo de data 01 toque.

2-Intervalo de CRZ 02 toques.

11.4.6. Pressionar uma vez a tecla SELEÇÃO;

11.4.7. Pressionar a tecla CONFIRMA;

11.4.8. Ao ser pressionada a tecla CONFIRMA, deverá ser impresso livremente, isto é, sem clichê, um menu contendo as seguintes informações:

“00/00/00 a 00/00/00”  -  OBS: VER ITEM 11.7

11.5. LEITURA SIMPLIFICADA DA MF POR CRZ:

11.5.1. Ligar o ECF com a tecla SELEÇÃO pressionada até a impressão de menu (APROXIMADAMENTE 30 SEGUNDOS);

11.5.2. Liberar a tecla SELEÇÃO;

11.5.3. Pressionar três vezes a tecla SELEÇÃO;

11.5.4. Pressionar a tecla CONFIRMA;

11.5.5. Ao ser pressionada a tecla CONFIRMA, deverá ser impresso livremente, isto é, sem clichê, um menu contendo as seguintes informações:

1-Intervalo de data 01 toque.

2-Intervalo de CRZ 02 toques.

11.5.6. Pressionar duas vezes a tecla SELEÇÃO;

11.5.7. Pressionar a tecla CONFIRMA;

11.5.8. Ao ser pressionada a tecla CONFIRMA, deverá ser impresso livremente, isto é, sem clichê, um menu contendo as seguintes informações:

“0000 a 0000”  -  OBS: VER ITEM 11.7

11.6. IMPRESSÃO DA FITA-DETALHE NO EQUIPAMENTO EM MODO DE INTERVENÇÃO TÉCNICA:

11.6.1. Com o ECF em modo intervenção, desligar o ECF e religá-lo com a tecla SELEÇÃO pressionada;

11.6.2. Pressionar quatro vezes a tecla SELEÇÃO;

11.6.3. Pressionar a tecla CONFIRMA;

11.6.4. Ao ser pressionada a tecla CONFIRMA, deverá ser impresso livremente, isto é, sem clichê, um menu contendo as seguintes informações:

1-Intervalo de data 01 toque.

2-Intervalo de CRZ 02 toques.

11.6.5. Para impressão da Leitura da MFD por intervalo de datas:

11.6.5.1. Pressionar uma vez a tecla SELEÇÃO;

11.6.5.2. Pressionar a tecla CONFIRMA;

11.6.5.3. Ao ser pressionada a tecla CONFIRMA, deverá ser impresso livremente, isto é, sem clichê, um menu contendo as seguintes informações:

“00/00/00 a 00/00/00”  -  OBS: VER ITEM 11.7

11.6.6. Para impressão da Leitura da MFD por intervalo de CRZ:

11.6.6.1. Pressionar duas vezes a tecla SELEÇÃO;

11.6.6.2. Pressionar a tecla CONFIRMA;

11.6.6.3. Ao ser pressionada a tecla CONFIRMA, deverá ser impresso livremente, isto é, sem clichê, um menu contendo as seguintes informações:

“0000 a 0000”  -  OBS: VER ITEM 11.7

11.7. OBS PARA SELEÇÃO DO PERÍODO DE IMPRESSÃO DA LEITURA DA MF:

Quando o período de impressão da Leitura da MF for escolhido e impresso, a tecla SELEÇÃO assume a função de sinalizar o algarismo e a tecla CONFIRMA passa a sinalizar a mudança de casas decimais ou dígitos. Por exemplo, se a tecla seleção for pressionada uma vez, esta representa o algarismo 1; se ela for pressionada duas vezes, vai representar o algarismo 2; se for pressionada três vezes, representa o 3 e assim por diante.

E a tecla CONFIRMA, passa a representar um deslocamento de cursor. Assim todas as vezes que ela for pressionada, o cursor de notação avançará uma casa decimal.

Veja o exemplo na tabela abaixo a seguir, na qual será impresso o intervalo de 11/08/04 à 20/01/05:

| Tecla Confirma | Tecla Seleção | Resultado Impresso |
| --- | --- | --- |
| Nenhuma | 1 vez | 10/00/00 a 00/00/00 |
| 1 vez | 1 vez | 11/00/00 a 00/00/00 |
| 2 vezes | 8 vezes | 11/08/00 a 00/00/00 |
| 2 vezes | 4 vezes | 11/08/04 a 00/00/00 |
| 1 vez | 2 vezes | 11/08/04 a 20/00/00 |
| 3 vezes | 1 vez | 11/08/04 a 20/01/00 |
| 2 vezes | 5 vezes | 11/08/04 a 20/01/05 |

11.8. LEITURA DA MEMÓRIA FISCAL PARA MEIO MAGNÉTICO:

11.8.1. Os requisitos necessários para a Leitura da Memória Fiscal são:

11.8.1.1. PC com processador Pentium II 250 MHz ou superior, mínimo 64 MB de RAM (128 MB recomendado);

11.8.1.2. Sistema operacional Windows 98/ME/XP/2000;

11.8.2. Conectar o cabo serial em qualquer uma das duas portas seriais da impressora ;

11.8.3. Conectar a outra extremidade do cabo serial em uma das portas seriais disponíveis no PC;

11.8.4. Ligar o ECF;

11.8.5. Com o programa “DARUMA DECODER” instalado (para instalá-lo, executar o arquivo de instalação “setup.exe”);

11.8.6. Executar o software aplicativo “DarumaDecoder.exe”;

11.8.7. No “DarumaDecoder.exe”, selecionar a opção “Configuração” e configurar a porta serial a ser utilizada e o modelo do ECF, neste caso FS600;

11.8.8. Para iniciar a Leitura da Memória Fiscal para meio magnético, selecionar a opção do menu “Memória Fiscal”, item “Realizar Leitura da MF da Impressora”, será gerado o arquivo “MF.bin”;

11.8.9. Selecionar a opção do menu “FS600”, item “Memória Fiscal”, subitem “Decodificar Binário”. Na seqüência será gerada na tela do PC a segunda via dos documentos salvos na MF e também os arquivos da MF com a extensão “txt” denominado “MF.txt” na pasta C:\Arquivos de Programas\DARUMA DECODER\FS600\MF;

11.9.10. Para gerar o Ato Cotepe 17, repetir o item 11.8.9, selecionar “Gerar Ato Cotepe 17”, será gerado o arquivo  “MF.mdb” (Microsoft Access);

11.8.11. Outra forma de executar essa operação é a partir do conteúdo físico do dispositivo de memória fiscal, obedecendo ao seguinte procedimento:

11.8.11.1. Executar o aplicativo "DarumaDecoder.exe";

11.8.11.2. Selecionar a opção “Realizar Leitura da MF do Binário” na barra de tarefas;

11.8.11.3. Depois de salvar o arquivo em diretório, selecionar a opção “OK”;

11.9. LEITURA DA MEMÓRIA DE FITA-DETALHE PARA ARQUIVO:

11.9.1. Os requisitos necessários para a Leitura da Memória da Fita-detalhe são:

11.9.1.1. PC com processador Pentium II 250 MHz ou superior, mínimo 64 MB de RAM (128 MB recomendado);

11.9.1.2. Sistema operacional Windows 98/ME/XP/2000;

11.9.2. Conectar o cabo serial em qualquer uma das duas portas seriais da impressora;

11.9.3. Conectar a outra extremidade do cabo serial em uma das portas seriais disponíveis no PC;

11.9.4. Caso esteja desligado, ligar o ECF;

11.9.5. Executar previamente no PC o aplicativo Tool2K600, clicando duas vezes no executável “Tool2K600.exe”;

11.9.6. Posteriormente instalar o programa “Decoder.exe” (para instalá-lo, executar o arquivo de instalação “setup.exe”);

11.9.7. Executar o programa  “Decoder.exe”;

11.9.8. No “Decoder.exe” selecionar a opção “Configuração” e “Configurar Portas Seriais” e configurar a porta serial a ser utilizada e o modelo do ECF, neste caso FS600;

11.9.9. Para iniciar a Leitura da Memória da Fita-detalhe para arquivo, selecionar a opção “FS600” do menu, item “Memória Fita-detalhe”, subitem “Realizar Leitura da MFD da Impressora”, entrando com a data inicial ou o COO inicial de quando queremos começar a referida leitura;

11.9.10. Depois disso, a conclusão da leitura será informada com uma mensagem indicando “Descompactação e Decodificação Realizada com Sucesso”;

11.9.11. Selecionar a opção “FS600” do menu, item “Memória Fita-detalhe”, subitem “Decodificar Binário”. Na seqüência será gerada na tela do PC a segunda via dos documentos salvos na MFD e também os arquivos da MFD com a extensão “.txt”, denominado “MFD.txt”, na pasta C:\Arquivos de Programas\DARUMA DECODER\FS600\MFD;

11.9.12. Para gerar o Ato Cotepe 17, repetir o item 11.9.11, selecionar “Gerar Ato Cotepe 17”, será gerado o arquivo  “MFD.mdb” (Microsoft Access);

11.10. PARA IMPRESSÃO DA LEITURA  DA MEMÓRIA DE FITA-DETALHE:

11.10.1. Selecionar a opção “FS600” do menu, item “Memória Fita-detalhe”, subitem “Imprimir (Data ou Redução)”, informar o intervalo de emissão por COO ou por data, pressionar o botão “OK” e em seguida será impressa a leitura da Memória de Fita-detalhe no ECF;

12. DISPOSIÇÕES GERAIS:

12.1. O modo de funcionamento “cupom fiscal bilhete de passagem” uma vez configurado na gravação do usuário pelo técnico interventor não mais possibilita o retorno para o modo normal;

12.2. Algumas características do modo de funcionamento “cupom fiscal bilhete de passagem”:

12.2.1. Não permite cadastrar prestador de serviço diferente do emitente;

12.2.2. Os totalizadores parciais de situação tributária só são programados em intervenção técnica;

12.2.3. Permite cupom adicional;

12.3. O equipamento, com a presente versão do “software” básico, atende às exigências e especificações do Convênio ICMS 85 de 28/09/2001, e sujeita-se as disposições do Protocolo ICMS 16 de 02/04/2004, alterado pelo Protocolo ICMS 32 de 30/09/2005, publicado no Diário Oficial da União de 10/10/2005;

12.4. Sempre que ocorrer alteração no software básico ou no hardware do equipamento, deverá ser solicitada revisão de homologação para o equipamento, no termos do Protocolo ICMS 16/04;

12.5. Os Totalizadores Tributados são em número de 16 e são programáveis tanto para o ICMS “Tnn,nn%” quanto para o ISSQN "Snn,nn%, no qual "nn,nn%" representa a carga tributária efetiva do totalizador.

12.6. Os Totalizadores Não Fiscais são em número de 20, sendo 18 programáveis e 02 fixos: “Sangria” e “Suprimento”.

12.7. O Ato Homologatório deste Termo Descritivo Funcional poderá ser suspenso ou revogado nos termos da Cláusula décima segunda do Anexo Único ao Protocolo ICMS 16/04, de 02/04/04 (Ato Normativo);

12.8. Sempre que ocorrer alteração no software básico ou no hardware do equipamento, deverá ser solicitada revisão de homologação para o equipamento, nos termos da Cláusula terceira do Anexo Único ao Protocolo ICMS 16/04, de 02/04/04 (Ato Normativo);

12.9. A concessão de autorização de uso deste equipamento obriga o usuário a utilizar bobina de papel termo-sensível de uma via, cujas características encontram-se abaixo, observando que o papel deve ser armazenado a 20ºC, 60% de umidade, sem exposição direta à luz ultravioleta e fluorescente, sem contato com produtos químicos, solventes e plastificantes, a fim de preservar os dados impressos contidos nos documentos emitidos:

Tipo de papel: papel térmico;

Espessura: 65 ~ 85 micra ((m);

Largura: 79,5 ( 0,5 mm;

Diâmetro: 90 mm ou menos;

Superfície de impressão: externa ao rolo.

12.10. O fabricante deverá implementar e apresentar solução para geração do arquivo eletrônico a que se refere o inciso IX, alíneas a, b e c, do § 1º da Cláusula sétima do Ato Normativo – Anexo Único do Protocolo ICMS 16/04, para o Coordenador Geral do Protocolo, no prazo de trinta (30) dias, sendo que a não apresentação no prazo estipulado poderá ter como penalidade a suspensão das autorizações de Uso de todos os equipamentos do fabricante; ficando a publicação deste Termo Descritivo Funcional, a critério de cada Unidade Federada integrante do Protocolo ICMS 16/04, condicionada ao atendimento do disposto neste item.

| REPRESENTANTES DO PROTOCOLO ICMS 16/04 NA ANÁLISE FUNCIONAL |
| --- |
| COORDENADOR OPERACIONAL |
| NOME: Luiz Antonio Feliciano dos Reis | UF: MS |
| ANALISADORES |
| NOME: Olandio Hornburg | UF: SC |
| NOME: Marcos Afonso Figueira de Oliveira | UF: ES |
| NOME: João Carlos Nascimento Ferreira Júnior | UF: MS |
| REPRESENTANTES DO FABRICANTE NA ANÁLISE FUNCIONAL |
| NOME: Silvia Helena Pereira dos Santos CPF: 168.577.968-90 CARGO OU FUNÇÃO: Engenheira Eletrônica (Procuradora) |
| Local e data da análise: Campo Grande - MS, 02 de dezembro de 2005. Assinatura do Coordenador Operacional: |